四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目水土保持方案报告表（补报）

建设单位：巴中市恩阳区农业发展有限责任公司

编制单位：四川百源工程勘察设计有限公司

编制时间： 2023年4月

# 四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目

# 水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 | 四川省巴中市恩阳区渔溪镇 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 渔溪镇五显村1社小稻田、2社蒋家大院、4社元田聚居点基础设施配套。 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资（万元） | 557.07 |
|  | 土建投资（万元） | 455 | 占地面积（hm2） | 永久：0.68 |
|  |  |  |  | 临时：- |
|  | 动工时间 | 2022年8月 | 完工时间 | 2023年7月 |
|  | 土石方量（万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.34 | 0.34 | / | / |
|  | 取土（石、砂）场 | / |
|  | 弃土（石、砂）场 | / |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 | 地貌类型 | 浅丘 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数〔t/km2·a〕 | 1300 | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本项目位于巴中市恩阳区渔溪镇，项目选址位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，本方案采用西南紫色土区建设类项目水土流失防治一级标准，并适当提高防治目标，符合水土保持要求。 本项目用地范围明确，选址唯一。区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象，工程地质条件好。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，不在湿地保护区、森林保护区等生态脆弱区，不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态环境恶化的地区，不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区范围内，未占用县级以上人民政府规划确定的基本农田保护区和国家确定的水土保持长期定位观测站。 项目区不属于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目选址无水土保持制约因素。 |
| 调查、预测土壤流失总量 | 项目建设可能产生的土壤流失量为188t，其中原地貌土壤流失总量为10t，新增土壤流失总量为178t。 |
| 防治责任范围（hm2） | 0.68 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 西南紫色土区建设类项目水土流失防治一级标准 |
|  | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 92 | 表土保护率（%） | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 23 |
| 水土保持措施（加下划线为主体已有措施） | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 建筑物工程区 | 主体已列：表土剥离0.05万m3 | / | 方案新增：防雨布苫盖2000㎡ |
|  | 硬化及道路工程区 | 主体已列：表土剥离0.07万m3、雨水管2400m、排水沟350m | / | 方案新增：防雨布苫盖1500㎡ |
|  | 景观绿化工程区 | 主体已列：表土剥离0.08万m3、网格护坡1700㎡ 方案新增：土地整治0.28hm2 | 主体已列：景观绿化0.28hm2 | 方案新增：防雨布苫盖4500㎡ |
| 水土保持投资概算（万元） | 工程 措施 | 121.87（新增7.11） | 植物措施 | 27.45（新增0） |
|  | 临时 措施 | 2.77（新增2.77） | 补偿费 | 0.8827 |
|  | 独立费用 | 建设管理费 | 0.56 |
|  |  | 水土保持监理费 | 5.00 |
|  |  | 科研勘察设计费 | 5.00 |
|  |  | 水土保持监测费 | 18.00 |
|  |  | 竣工验收技术评估费 | 4.00 |
|  | 总投资 | 160.27（新增45.51） |
| 编制单位 | 四川百源工程勘察设计有限公司 | 建设单位 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 |
| 法定代表人 | 舒宗慧 | 法定代表人及电话 | 程过13980299566 |

四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目

水土保持方案报告表说明

1 综合说明

四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目位于巴中市恩阳区渔溪镇五显村1、2、4社，项目周边有乡村道路，交通便利。

## 1.1 项目简况

随着我国经济不断发展，城镇化建设的步伐加快，城市的建设用地储量不足，与农村闲置的土地形成了鲜明的对比，为化解这一矛盾，国家出台了一系列的政策措施，其中城乡建设用地增减挂钩政策效果显著。

在国家和四川省的号召下，巴中市高度重视城乡建设用地增加挂钩政策，并积极开展试点工作，因此四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目是十分必要的。

### 1.1.1项目基本情况

2018年11月，《四川省国土资源厅关于四川省2018年第6批城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复》（川国土资函审〔2018〕460号），予以本项目立项。

本项目为新建建设类型项目，总占地面积0.68hm²，新建渔溪镇五显村1社小稻田、2社蒋家大院、4社元田的城乡建设用地增减挂钩试点项目区13户，总占地面积0.15m2；新建园区及入户道路占地面积0.25hm2；绿化面积0.28hm2。

本项目由建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程等工程组成。施工期间施工人员生活场地为租用附近民房，不单独设置临时生活场地。工程建设所需的片（块）石料、混凝土骨料均在周边合法的商品料场采购，料场开采造成的水土流失，由料场业主负责治理，本方案不予涉及。

本项目共计占用土地面积0.68hm2，均为永久占地，占地类型为非耕地。本项目土石方开挖总量为0.34万m3（包括表土剥离0.20万m3），土石方回填量为0.34万m3（包括表土回覆利用0.20万m3），无弃方。

项目建设单位为巴中市恩阳区农业发展有限责任公司。工程总投资557.07万元，其中土建投资455万元。本项目于2022年8月开始施工，计划于2023年7月完工，总工期12个月。本项目不涉及拆迁安置及专项设施迁建。

### 1.1.2项目前期工作进展及方案编制情况

（1）前期工作开展情况

2018年11月，《巴中市恩阳区发展和改革局关于四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》（恩区发改行审〔2018〕460号），予以本项目立项。

2020年8月，受建设单位委托，四川康嘉明建设有限公司编制完成了《四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目可行性研究报告》。

（2）方案编制情况

2023年3月，受建设单位委托，对本项目进行水土保持方案编制。随后与建设单位、主体工程设计单位进行了技术交流和咨询，并对项目现场进行了勘察和资料收集工作，于2023年4月初完成了《四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目水土保持方案报告表》的编制工作。

### 1.1.3项目区概况

恩阳区境内地质主要构造为恩阳向斜褶皱带，该向斜褶皱带受北西向构造影响较明显，轴部和两翼出露白垩系剑门关组地层。镇内主要出露地层为中生界白垩系下统剑门关组和汉阳铺组，其母岩为陆相沉积物。恩阳河两岸的河漫滩和阶地零星分布新生界第四系更新统（老冲积）和全新统（新冲积）地层。

地貌巴中地处四川盆地北部的低山区，地势北高南低，北及西北向南及西南倾斜。恩阳区主要属米仓山南麓丘陵地貌，正好处于巴中境内低山、长梁高丘地貌向平缓坡台状丘陵地貌过渡地带，境内多为丘陵、低山，平坝较少，全镇地势西北高、东南低，这与区域整体地貌轮廓一致，最高山峰义阳山海拔680m。

项目区属于亚热带湿润季风气候区，多年平均气温16.9℃，大于等于10℃积温5410℃，多年平均陆面蒸发量734.1mm，水面蒸发量1045.8mm，多年平均降水量1104.00mm，多年平均无霜期271天，多年平均日照数为1462.1小时。

项目区周边主要分布有黄红紫泥土和紫色冲积土，抗蚀性一般；植被为大巴山常绿阔叶林和山地常绿阔叶落叶林，森林覆盖率达49.5％。项目区土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值为300t/km2•a，容许土壤流失量为500 t/km²·a。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日通过，2010年12月25日修订，2011年3月1日修订后施行）；

（2）《四川省中华人民共和国水土保持法实施办法》（1993年12月15日通过，2012年9月21日修订，2012年12月1日施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，通过自2015年1月1日起施行）。

### 1.2.2 部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月30日起施行，2005年7月8日修正，2017年12月22日水利部令第49号第二次修改）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日起施行，根据2014年8月19日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修改）。

### 1.2.3 规范性文件

（1）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）；

（2）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（实行）》的通知（办水保〔2018〕135号）；

（3）《水利部水土保持监测中心关于印发生产建设项目水土保持方案技术审查要点的通知》（水保监〔2014〕58号）；

（4）《四川省水利厅关于印发四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定的函》（川水函〔2014〕1723号）；

（5）《四川省水利厅关于加强我厅生产建设项目水土保持方案编报、评审和审批管理工作的通知》（川水函〔2014〕282号）；

（6）《关于进一步规范生产建设项目水土保持设施验收程序的函》（水利部司局，水保监便字〔2015〕15号）；

（7）《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58 号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（水利部办公厅，办水保〔2015〕247号）；

（8）《水利部加强水土保持监测工作的通知》（水保〔2017〕36号）；

（9）《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）；

（10）《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）。

### 1.2.4 技术标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（3）《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；

（4）《水土流失危险程度分级标准》（SL 718-2015）；

（5）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；

（6）《水土保持监测设施通用技术条件》（SL 342-2006）；

（7）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（8）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（9）《水利水电工程标准水土保持图》（SL 73.6-2015）；

（10）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

（11）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）。

### 1.2.5技术资料

《四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目可行性研究报告》（四川康嘉明建设有限公司，2022.8）。

## 1.3设计水平年

本工程造成的水土流失主要集中在工程施工期，结合工程建设工期安排，本水土保持方案的设计水平年为项目完工后的当年，即2023年。

## 1.4 水土流失防治责任范围

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）的要求，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时征地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域，因此本项目水土流失防治责任主体为巴中市恩阳区农业发展有限责任公司。水土流失防治责任范围面积均为项目建设区，本项目水土流失防治责任范围包括建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程等建设区范围，防治责任范围面积共计0.68hm2。

表1-1  本项目防治责任范围面积表

| 序号 | 名称 | 组成 | 永久占地（hm2） | 临时占地 （hm2） | 合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 0.15 |  | 0.15 |
|  |  | 硬化及道路工程 | 0.25 |  | 0.25 |
|  |  | 景观绿化工程 | 0.28 |  | 0.28 |
|  |  | 小计 | 0.68 |  | 0.68 |

## 1.5 防治标准及目标值

### 1.5.1执行标准等级

嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB /T50434-2018）相关规定，水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

### 1.5.2 防治目标

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定，根据项目区气候类型、干旱程度、土壤侵蚀强度、地形地貌、所处位置等对水土流失防治标准进行修正：

（1）项目区位于湿润区，不对水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率进行修正；

（2）项目区原地貌土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比不应小于1.0，因此将土壤流失控制比提高0.15；

（3）项目位于低山区，渣土防护率不作修正；

（4）本项目为居民集聚点，考虑环境因素将林草植被覆盖绿化调整为23%。

考虑地形地貌、侵蚀强度和降雨量等因素进行修正后，该项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、表土保护率92%，渣土防护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率23%。

表1-2  水土流失防治目标汇总表

| 项目名称 | 标准规定值 | 修正值 | 采用标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运 行期 | 降水量 修正值 | 土壤侵蚀强度修正值 | 区位修 正值 | 其他 | 施工期 | 试运行期 |
| 水土流失治理度（%） | ﹡ | 97 |  |  |  |  | * | 97 |
| 土壤流失控制比 | ﹡ | 0.85 |  | 0.15 |  |  | * | 1 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | ﹡ | 97 |  |  |  |  | * | 97 |
| 林草覆盖率（%） | ﹡ | 23 |  |  |  |  | * | 23 |
| 注：表中“*”号表示的指标值，根据批准的水土保持方案实施的过程中监测获得，该值为动态值，无强行指标，但该值的监测资料要作为竣工验收的依据之一。 |

## 1.6 主体工程水土保持分析评价结论

### 1.6.1主体工程选址评价

通过逐条对照《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的分析评价，本项目属于国家《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2013〕21号）中的鼓励类建设项目，项目建设符合巴中市恩阳区总体规划，项目区不属于水土流失严重区，不属于国家重要江河、湖泊的水功能一级区和饮用水源区；项目区未涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区，未通过国家及地方自然保护区、湿地等环境敏感区域，项目区无地质灾害，项目建设无明显的水土保持限制因素。鉴于项目无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，因此，并严格控制地表扰动和植被破坏范围，减少工程占地，加强工程管理，优化施工工艺，将工程施工对水土流失的影响降到最低程度。

### 1.6.2 建设方案与布局评价

（1）本项目的总图布置有效利用了区域原地形地貌，站区布置充分利用场地原始地形，形成了较为优化的竖向布置，在满足区域规划要求，通过合理设计横纵断面指标，尽量减小了工程占地及土石方挖填工程量。

（2）主体工程设计的水土保持措施布置到位，在场内布置了完善的排水系统，进行了景观绿化措施布设，措施针对性强，基本符合水土保持的要求，能够取得较好的水土保持效果。主体工程采用的施工工艺和技术成熟，当前在国内普遍使用，能够达到水土保持的效果，确保施工进度按时完成，减少施工占地和影响范围，符合水土保持技术要求。主体工程建议的施工组织形式落实了责任，明确了相互间的关系，有利于水土保持措施和责任的落实，供应方式符合项目区实际。

（3）主体设计对施工期水土保持临时措施及临时占地区的水土保持措施考虑不足，需补充布置水土保持临时措施、工程措施和植物措施。

（4）通过本水保方案对施工期水土保持临时措施进行补充布置和设计后，将形成完整的水土保持体系，可有效控制因该项目建设造成的新增水土流失量。

## 1.7 水土流失调查/预测

（1）工程建设将扰动地表面积0.68hm2，损坏水土保持功能面积0.68hm2，可能造成水土流失总量188t，其中新增水土流失量178t。

（2）在新增土壤流失量中，施工期新增水土流失量154t，占新增土壤流失总量的86.93%；施工期是本项目水土流失的重点时段。

（3）本工程占地面积大、施工破坏扰动面大、工程土石方量和临时堆土量大，场地平整、基础及沟槽开挖填筑、临时土方堆放等土石方工程将破坏植被，产生大量挖填边坡、裸露地表等，影响地表景观，破坏项目区生态环境，如不加以及时拦挡和治理，在强降雨作用下将造成严重水土流失，导致项目区水土资源丧失，致使土地生产力下降。工程建设施工产生的大量松散土石方可能直接下泻进入周边河沟，增加河流泥沙含量，影响排洪系统运行。

1.8 水土保持措施布设成果

根据水土流失特点和工程施工布局特点及施工方法在将分建筑物工程区、硬化及道路工程区和景观绿化工程区等3个一级分区。各防治区水土保持措施布设和工程量如下（为主体已列水土保持措施）：

（1）建筑物工程区

施工前剥离占地内的表土；施工过程中对临时堆土坡面及堆砂料坡面布置防雨布苫盖。

①工程措施：剥离表土500m3。

②临时措施：防雨布苫盖2000m2。

（2）硬化及道路工程区

施工前，施工单位已经剥离占地区表土，堆放在占地内；施工过程中，对裸露边坡、临时堆土及表土坡面采用防雨布苫盖；施工结束后，在挡土墙坡脚布置排水沟；在建筑物周边及道路单侧埋设雨水管。

①工程措施：表土剥离700m3，雨水管2400m，排水沟350m。

②临时措施：防雨布苫盖2500m2。

（3）景观绿化工程区

施工过程中，对裸露地表和临时堆土坡面采用防雨布苫盖；施工结束后，对景观绿化区域进行土地整治，再进行景观绿化；并在主干道单侧种植行道树。

①工程措施：表土剥离800m3，土地整治0.28hm2。

②植物措施：行道树145株，景观绿化0.28hm2。

③临时措施：防雨布苫盖4500m2。

## 1.9水土保持监测方案

（1）监测时段：2022年8月至2023年12月，共16个月。

（2）重点监测时段：施工期。

（3）重点监测区域：硬化及道路工程区。

（4）监测内容：水土保持生态环境因子变化监测、水土流失动态监测和水土保持措施防治效果监测。

（5）监测方法：调查监测法、巡查法。

（6）监测点位：设置植被样方临时调查点位3个，水土流失监测点位3个。

（7）监测频次：汛期每月1次，非汛期每3个月1次；水土流失危害监测在施工期每月监测1次，设计水平年每3月1次，降雨量大于25mm时增加监测次数，发生重大水土流失事件时在事后一周内加测；水土保持措施防治效果监测在施工期每两月监测1次，设计水平年每1年监测1次。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持工程总投资160.27万元（主体已列水土保持工程投资114.76万元，新增水土保持工程投资45.51万元），其中工程措施投资121.87万元（新增7.11万元），植物措施投资27.45万元，监测费18.00万元，临时措施投资2.77万元，独立费用14.56万元（其中监理费5.00万元、建设单位管理费0.56万元、科研勘查费5.00万元、水保竣工验收费4.00万元），基本预备费2.13万元，水土保持补偿费0.8827万元。

本方案的实施可治理水土流失面积0.68hm2，通过本方案水保措施的实施后，到设计水平年可使本工程水土流失治理度达到98.91%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到98.18%，表土保护率100%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率达到41.18%。

## 1.11 结论

（1）本项目不涉及国家产业政策限制问题，通过对照分析《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等法律法规，项目无明显的水土保持限制性因素，工程布局符合水土保持的要求。

（2）本工程区场地平整、沟槽开挖以及临时土方堆放等土石方工程施工将大面积扰动地表，破坏项目区植被和地表结皮层，产生大量挖填边坡临时堆放土方、裸露地表等，将可能导致严重水土流失，导致土地生产力下降，对周边生态环境和景观产生不利影响；流失泥沙还可能进入周边河道、沟渠，致使河流泥沙含量增加。

（3）通过本水保方案对水土流失防治措施进行补充布置和设计后，将形成完整的水土保持体系，不仅可以有效控制因该项目建设造成的新增水土流失量，还能降低项目区原地表的水土流失量，改善项目区生态环境。因此，从水土保持角度评价，该项目是合理可行的。

2 项目概况

## 2.1 项目组成及工程布置

### 2.1.1项目组成

#### 2.1.1.1项目简况

项目名称：四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目

建设单位：巴中市恩阳区农业发展有限责任公司

建设地点：巴中市恩阳区渔溪镇五显村1、2、4社

项目类型：乡镇基础设施建设类项目

所属流域：长江流域

建设内容：巴中市恩阳区渔溪镇五显村1、2、4社聚集点配套设施。

建设投资：工程总投资557.07万元，其中土建投资455万元，资金来源为社会融资解决。

建设工期：总工期12个月，于2022年8月动工，计划于2023年7月建成。

四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目特性见表2-1。

表2-1 工程特性表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目 |
| 2 | 建设地点 | 巴中市恩阳区 | 所在流域 | 长江流域 |
| 3 | 工程性质 | 基础设施建设类项目 |
| 5 | 建设单位 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 |
| 6 | 建设规模 | 巴中市恩阳区渔溪镇五显村1、2、4社聚集点配套设施 |
| 7 | 建设期 | 总工期12个月，于2022年8月动工，计划于2023年7月建成 |
| 8 | 总投资 | 557.07万元 | 土建投资 | 455万元 |
| 二、项目组成 |
| 1 | 建筑物工程 | 新建渔溪镇五显村1、2、4社城乡建设用地增减挂钩试点项目区建筑物13户，总建筑面积1772.96m2。 |
| 2 | 硬化及道路工程 | 新建的入户道路以及回车场和建筑物周边地表硬化 |
| 3 | 景观绿化工程 | 新建的景观绿化 |
| 三、主要技术指标 |
| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 占地类型 |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 1 | 建筑物工程 | 0.15 | 0.15 |  | 耕地 |
| 2 | 硬化及道路工程 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 3 | 景观绿化工程 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 4 | 合计 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 四、项目土石方挖填工程量（自然方、万m3） |
| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 调入方 | 调出方 | 借方 | 弃方 | 说明 |
| 1 | 建筑物工程 | 0.08 | 0.08 |  | 0.05 |  |  | 挖方中包括表土剥离量，填方中包括表土回覆量； |
| 2 | 硬化及道路工程 | 0.12 | 0.12 |  | 0.07 |  |  |  |
| 3 | 景观绿化工程 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |

#### 2.1.1.2地理位置及交通条件

四川省巴中市恩阳区登科街道与渔溪镇五显村、土地村城乡建设用地增减挂钩试点项目区配套基础设施项目位于巴中市恩阳区渔溪镇五显村1、2、4社，项目周边有乡村道路，交通便利。

#### 2.1.1.3项目组成

本项目新建渔溪镇五显村1、2、4社聚集点配套设施，由建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程等组成。详见表2-2。

表2-2  项目组成表

| 名称 | 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 新建建筑物13户，建筑面积0.15hm2 |
|  | 硬化及道路工程 | 新建道路及硬化面积0.25hm2 |
|  | 景观绿化工程 | 新建绿化0.28hm2 |

工程建设所需的片（块）石料、混凝土骨料均在周边合法的商品料场采购，料场开采造成的水土流失，由料场业主负责治理，本方案不予涉及。

### 2.1.2工程布置

渔溪镇五显村1、2、4社项目占地面积0.68hm2，新建建筑物13户，建筑面积0.15hm2，新建入户道路和园区道路0.25hm2，绿化面积0.28hm2。

1.场地建设前情况

本项目场地位于乡村道路旁边，场地地势东高西低，地形较平坦，高程在646.84～647.44m，高差0.6m，占地类型为耕地。

2.平面布置

本项目沿道路一侧并排修建住房13户，连接现有乡村道路；地块呈长方形，布置建筑物，在建筑物西侧布置入户道路，连线现有乡村道路；其他地方布置硬化地表景观绿化。

3.竖向布置

本项目竖向布置充分考虑项目区现有地势，同时结合主体建筑和周围管线、道路的联系以及地表雨水排放的要求。

根据项目设计资料，本项目采用平坡式布置，场地设计标高为646.20m，与现状高程高差约0.64。

场地排水坡度1%—2%，用地内道路坡度最小为0.3%，大部分坡度0.5%，道路横坡1.5%，并在道路边设雨水口（井），雨水暗管排水。室外硬化等平均坡度为0.3%，满足使用及排水的要求，排水方向为由东向西，最后排入附近自然沟道中。

4.工程概况

本项目由建筑物工程、硬化及道路工程、景观绿化工程以及附属设施等组成。

（1）建筑物工程

本项目新建建筑13户，占地面积0.15hm2。

（2）硬化及道路工程

本项目包括入户道路和建筑物周边等硬化，采用混凝土路面，面积0.25hm2。

（3）景观绿化工程

本项目景观绿化包括两部分，其中沿入户道路外侧布置单排行道树，共布置行道树10株，采用桂花树，胸径5cm～8cm。

在裸露地表和边坡撒播种草，种草面积0.28hm2，草种采用狗牙根和黑麦草。

（4）附属工程

附属工程包括给水排水、供配电、通信等，均埋置于地下，占地面积纳入主体工程区内。

1）给水系统

本项目所需用水主要为生活用水。水源从项目附近社供水管道接入。在场地红线内形成给水环网，采用DN32PE给水管，沿主体建筑周边埋设，共埋设给水管2600m。

2）排水系统

本项目场地内均采用雨、污分流的排水体制。建筑排除的生活污、废水分别用管道收集后排入室外污水、废水检查井，生活污水经化粪池后和废水一起进入附近污水管道。污水管采用DN300的UPVC双壁波纹管，橡胶圈连接，总长2400m，沿建筑物周边埋设，管道埋深0.8～1.2m，污水与给水管最小间距为1m。

屋面的雨水采用重力流的方式进行排除，室外场地及道路的地面水由雨水口收集进入排水暗管，然后由排水管统一就近排入自然沟。

室外采用有组织排水系统，设计重现期为3年，由雨水口收集进入雨水管，收集后接入现有乡村道路排水沟。场地内排水方向由北至南，排水坡度不小于0.3%。雨水管采用DN160PVC管，总长2400m，沿雨水管每隔30m设置单篦雨水口，每隔60m设置检查井。

3）其他

工程供电、通信等线路从附近线路接入，但需与当地电力与通信管理部门联系并取得使用许可。

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工布置

#### 2.2.1.1 料场

本工程建设所需地方建材包括块石料、混凝土骨料等均在巴中市及恩阳区相应的商品料场购买，料场开采所造成的水土流失由料场业主单位负责，以下章节不再提及。

#### 2.2.1.2 施工便道

运输以汽车运输为主，项目区可通过周边的乡村道路与外界相通，交通便利，不设置施工便道。

#### 2.2.1.3施工用水

施工用水量较少。施工用水可从项目现有的村镇给水管网及项目周边自然沟道供给。

#### 2.2.1.4 施工用电

项目沿线附近村庄电网、村镇民用电线路分布较为密集，本项目施工用电即从项目沿线附近的线路接引，并于施工生产场地内设置临时配变电设施即可满足工程各施工设备用电需求。

#### 2.2.1.5 施工生产场地

施工期间施工人员生活场地为租用附近民房，不单独设置临时生活场地。

### 2.2.2 施工方法

本工程主要施工内容包括一般土石方施工、沟槽开挖、混凝土、砌石、房屋建筑等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，主体工程施工一般采用机械为主，人工为辅。

#### 2.2.2.1场地平整土石方施工

场平土石方施工总体按“施工测量→地表清理、表土剥离→机械开挖→机械转运→机械摊铺→机械碾压”的施工流程进行。场地平整施工中，在施工中注意相互衔接，合理调配，避免开挖区暴露时间过长，引起填筑料天然含水率变化过大。

施工测量主要是确定场地设计标高基点、划分挖填区域、确定设计挖、填边坡边线位置及地表清理的范围。地表清理主要是对占地范围内的表土进行剥离，地表植物、建筑物等进行清除。

机械开挖中特别注意开挖的施工方法，必须严格控制开挖边界线，以减少开挖扰动地表面积。

#### 2.2.2.2建（构）筑物施工

房屋建筑工程的基础开挖部分以机械施工为主，适当辅以人工施工，混凝土工程以机械施工为主，砌体工程以人工施工以主，机械为辅。

采用机械开挖，人工配合清理。所有基础由1台W-1001型铲斗容积1.2m3的反铲挖掘机开挖，人工修边和清理，基础开挖料均用于基础处理后的回填或场平填料。

混凝土采用拌合台集中拌制，胶轮车或小型拖拉机运输，砌体采用页岩砖，以人工砌筑为主。

#### 2.2.2.3 道路工程

本工程无不良地质条件，在修筑道路时采用推土机、平地机、光轮压路机、振动压路机等机械，再辅以人工联合作业方案进行。道路按设计要求铺筑砼，路面采用20cm厚C15水泥混凝土结构，路基采用20cm厚12%石灰土加10cm厚5%稳定碎石基层，道路结构层总厚度为50cm。

#### 2.2.2.4 附属工程

附属工程包括给排水、供配电、通信等工程项目，主要包括管道施工、埋地电（光）缆等内容，采用以人工施工为主，机械施工为辅的常规施工方法。

#### 2.2.2.5 景观绿化工程

绿化乔灌木采取汽车运至施工现场，人工或吊车运至栽植处，人工或挖掘机挖坑，人工填土、施肥。撒播种草采用人工播种、施肥。

## 2.3 工程占地

每个社的试点项目由建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程等工程组成。根据主体设计资料、直接在地形图测算，结合现场调查。本项目占地总面积为0.68hm2，占地类型为耕地。

表2-12  本项目分项工程占地统计表

| 本项目 | 组成 | 耕地（hm2） | 合计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物工程 | 0.15 | 0.15 | 永久占地 |
|  | 硬化及道路工程 | 0.25 | 0.25 |  |
|  | 景观绿化工程 | 0.28 | 0.28 |  |
|  | 小计 | 0.68 | 0.68 |  |

## 2.4 土石方平衡及流向

### 2.4.1 表土剥离及利用平衡分析

根据现场勘查及翻阅施工记录，本项目施工前共剥离表土0.20万m3，剥离的表土用于后期景观绿化覆土。表土剥离厚度为20—30cm，回填厚度约80cm。施工过程中表土集中堆放在项目占地内，不新增临时占地。表土剥离及利用均在各分区项目内部消化。表土平衡见表2-13。

表2-13  表土剥离及利用平衡表

| 项目名称 | 挖方 （万m3） | 填方 （万m3） | 剥离面积 （hm3） | 回铺厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程 | 0.20 | 0.20 | 0.68 | 0.8 |
|  | 小计 | 0.20 | 0.20 | 0.68 | 0.8 |

### 2.4.2 土石方量平衡及流向分析

1.土石方平衡情况

根据本项目施工特点，在土石方平衡计算时，按施工区域划分为建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程共3个分项工程分别进行统计计算。

本项目在统计土石方数量过程中，将剥离表土作为挖方统计在挖方栏中，表土回覆作为填方统计在填方栏中。

2.土石方平衡综合分析

本项目共计占用土地面积0.68hm2，均为永久占地，占地类型为耕地。本项目土石方开挖总量为0.34万m3（包括表土剥离0.20万m3），土石方回填量为0.34万m3（包括表土回覆利用0.20万m3），无弃方。

本项目土石方量和土石方平衡见表2-14。

表2-14  项目土石方平衡表

| 项目名称 | 挖方（万m3） | 填方（万m3） | 调入方（万m3） | 调出方（万m3） | 借方（万m3） | 弃方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土剥离 | 挖土石方 | 合计 | 表土回覆 | 填土石方 | 合计 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |  | 0.03 | 0.08 |  |  | 景观绿化工程 | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 硬化及道路工程 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |  | 0.05 | 0.12 |  |  | 景观绿化工程 | 0.07 |  |  |  |  |
|  | 景观绿化工程 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 00.06 | 0.14 | 其他工程 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0.20 | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.34 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |

## 2.5 拆迁安置与专项设施迁建

本项目建设不涉及拆迁安置与专项设施迁建。

## 2.6 项目实施进度安排

## 2.6.1项目施工进度

本项目于2022年8月动工，计划于2023年7月完工，施工期12个月，主体工程施工进度横道图详见表2-15。

表2-15  主体工程计划施工进度横道图表

| 项目名称 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 建筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬化及道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7自然条件

### 2.7.1地质

恩阳区境内地质主要构造为恩阳向斜褶皱带，该向斜褶皱带受北西向构造影响较明显，轴部和两翼出露白垩系剑门关组地层。镇内主要出露地层为中生界白垩系下统剑门关组和汉阳铺组，其母岩为陆相沉积物。恩阳河两岸的河漫滩和阶地零星分布新生界第四系更新统（老冲积）和全新统（新冲积）地层。

经勘探，场地地层结构较复杂，岩土种类较多，勘探深度范围内第四系土层主要由素填土（Q4ml）、粉质粘土（Q4dl）和粉土（Q4al+Pl）。各岩土层工程地质基本特征述如下：

（1）第四系

①1类素填土（Q4ml）：松散状，灰褐色～黄褐色，稍湿，该层呈透镜体分布，

主要分布在勘察场地北东角，主要由粉质粘土含大量的泥岩、砂岩块石组成，块

石粒径在0.05～0.40m、块石含量在15～20％，局部地段块石含量达25～30％，

素填土为场地开挖整平时堆填，堆填时间大于3 年、小于5年，为新填土，层厚

1.10～2.60m。

①2类素填土（Q4ml）：稍密状，灰褐色～黄褐色，稍湿，主要由粉质粘土含少量的泥岩、砂岩块石组成，块石粒径在0.05～0.40m、块石含量在5～10％，局部

地段块石含量达15～20％，素填土为场地开挖整平时堆填，堆填时间大于3年、

小于5 年（堆填过程中经车辆轻微碾压），为新填土，层厚1.00～6.30m。

②粉质粘土（Q4dl）：黄褐色，稍湿，呈可塑状态，主要由黏粒组成，含铁核

包含物，切面光滑，摇震反应无，干强度较高，韧性较好，属坡积成因。该层在

勘察场地内普遍分布、局部陡坡地段缺失，层厚0.50～9.50m，层底标高341.18～

397.36m（个别钻孔勘探出粉质粘土中含卵石，卵石含量在5～10％，卵石粒径多

在0.10～0.50m）。

③粉土（Q4al+pl）：黄褐色～浅黄褐色，中密状，稍湿～湿，主要由粉粒组成，偶夹砾石，局部地段存在松散状软弱透镜体，为河流冲洪积成因。该层在场地西侧Ⅰ级阶地范围内普遍分布，层厚0.30～2.80m。

④1类卵石（Q4al+pl）：灰褐色，稍密状态，稍湿～湿，该层在场地西侧Ⅰ级阶

的范围内普遍分布，卵石粒径一般在10～30mm，最大粒径50mm，卵石含量约

55～70％，其充填物主要为粉土、粉砂、中砂，稍密卵石结合疏松，级配较差。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）以及《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010），项目区抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度值为0.05g，特征周期为0.45s，设计地震分组为第三组，属建筑抗震一般地段。

### 2.7.2地貌

地貌巴中地处四川盆地北部的低山区，地势北高南低，北及西北向南及西南倾斜。恩阳区主要属米仓山南麓丘陵地貌，正好处于巴中境内低山、长梁高丘地貌向平缓坡台状丘陵地貌过渡地带，境内多为丘陵、低山，平坝较少，全镇地势西北高、东南低，这与区域整体地貌轮廓一致，最高山峰义阳山海拔680m。

### 2.7.3气象

恩阳区总的气候特征是：冬暖、春早、夏热、秋凉，四季分明，无霜期长，雨量充沛。但秋冬多雨、多雾、寡日、霜雪较少，降雨时空分布不均，常有夏旱、伏旱、秋绵雨、洪、风、雹灾出现。

项目区属于亚热带湿润季风气候区，多年平均气温16.9℃，大于等于10℃积温5410℃，多年平均陆面蒸发量734.1mm，水面蒸发量1045.8mm，多年平均降水量1104.00mm，多年平均无霜期271 天，年均雾日数30.3 天，境内系雷电高发区，年均雷暴日56d。多年平均日照数为1462.1 小时，境内常年冬季多偏西北风、夏季多偏东南风，年均风速1.7m/s；雨季时段为每年5、7、9、10 月，最多为14—15天。

### 2.7.4水文

恩阳河古名清化水，是巴河一级支流，渠江二级支流，主河发源于旺苍县，恩阳镇境内有之字河、詹家河汇入，并向东南于三江口注入巴河。恩阳河、之字河、詹家河纵横全镇。

主河全长约139.4km，流域面积2920 km²，境内主河长43.3km，直线河长20.4km，比降为0.34‰，河网密度为0.18km/km²；流域面积1183.5km²。汇入巴河处的多年平均流量为39.52m³/s，多年平均径流总量约12.46亿m³。

### 2.7.5 土壤

恩阳区土壤类型多样，水平分布与垂直分布差异明显。全区土壤可划分4个土类、7个亚类、9个土属42个土种、66个变种。其土壤分布特点：冲积土主要分布在巴河沿岸河漫滩一级阶地上，土壤为沙砾土，质地较松散，一般厚在80—150cm，含沙量大、极易产生水土流失；黄壤土零星分布在巴河沿岸二、三级地上，土壤主要由软弱黄砂岩风化而来，土层瘦薄，一般厚在20—30cm，土质较松散，土壤抗蚀性差，水土流失严重；紫色土是境内主要的旱作土，广泛分布于高丘和低山地带，土壤多为紫色泥岩风化而来，一般厚在30—50cm，如果耕作不当，排水不畅，仍会产生水土流失；水稻土是境内的主要土类，分布于境内各地，以高丘区的比重最大。水稻土和紫色土占境内农业土壤面积的95%以上，以保水性能强，有机质含量较高著称，适宜种植水稻、小麦、油菜等农作物。

项目区土壤类型主要为黄红紫泥土和紫色冲积土。

### 2.7.6植被

恩阳区自然植被资源丰富，主要植被属大巴山常绿阔叶林和山地常绿阔叶落叶林，植物种类繁多，全区现有野生植物资源190余种，其中国家二级保护树种有银杏、杜仲、水杉、三尖杉等，国家三级保护树种有红豆木等；常见用材树种包括柏木、马尾松、杉木、桤木、栎、樟树、枫香等，竹类有慈竹、水竹、木竹、荆竹等；灌木、草本、藤本植物有马桑、黄荆、盐肤木、女贞、茅草、艾蒿、狗尾草、蕨类等。全区森林覆盖率达49.5%。

### 2.7.7其他

本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。本工程建设区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。

3 项目水土保持评价

## 3.1 项目建设与产业政策和规划的符合性分析与评价

本项目为城乡建设用地增减挂钩项目，属于国家《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2013〕21号）中的鼓励类建设项目。

2018年11月，四川省国土资源厅《关于四川省2018年第6批城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复》（川国土资函审〔2018〕460号），予以本项目立项。

## 3.2 主体工程选址水土保持制约性因素分析与评价

（1）与水土保持法规定的符合性分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）规定，对照分析本项目与水土保持法规定的符合性，由表3-1可见，本项目符合《中华人民共和国水土保持法》的相关规定，不属于禁止开发的活动，符合批准条件。

表3-1  与《中华人民共和国水土保持法》的符合性对照分析表

| 《中华人民共和国水土保持法》规定 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 第十七条：地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。 | ①本项目不设取料场； ②本项目不属于崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害易发区。 | 符合法律要求 |
| 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目所在的巴中市恩阳区属于国家级水土流失重点治理区，应当提高施工工艺。 | 符合法律要求 |
| 第二十五条 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 项目建设单位已委托我公司编制水土保持方案。 | 符合法律要求 |
| 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目建设过程中不产生弃方。 | 符合法律要求 |
| 第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被。 | ①主体工程提出了土石方平衡及植被恢复等方面要求，本方案在此基础上进行了补充完善和分析评价；②本方案将补充完善临时堆土的临时拦挡、苫盖等水土流失防治措施。 | 符合法律要求 |

（2）与国标GB50433-2018规定的符合性分析与评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定，生产建设项目应满足规范要求的强制性条款。本项目与GB50433-2018规定的符合性分析见表3-2。

由表3-2可见，本项目建设满足规范要求的条款，本项目区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站，也不属于基本农田保护区，工程建设不设置取土（石、料）场，本项目无重大水土保持限制性因素，符合开发建设项目水土保持技术规范要求。

表3-2  与国标GB50433-2018相关，规定的符合性对照分析表

| 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关性规定 | 本项目执行情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、选址应避让水土流失重点预防区和重点治理区； | 本项目选址无法避让水土流失重点预防区和重点治理区内，应提高防治目标，优化工艺 | 符合规范要求 |
| 2、选址应避河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带； | 本项目选址不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带内； | 符合规范要求 |
| 3、选址（线）应避开全国水土保持网络中的水土保持监测站点、重点实验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目区不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 符合规范要求 |

（3）主体工程选址的水土保持制约性因素综合评价

通过逐条对照水土保持法（2011年3月1日实施）、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的分析评价，本项目属于国家《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2013〕21号）中的鼓励类建设项目，项目建设符合巴中市恩阳区总体规划，项目区不属于水土流失严重区，不属于国家重要江河、湖泊的水功能一级区和饮用水源区；项目区未涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区，未通过国家及地方自然保护区、湿地等环境敏感区域，项目区无地质灾害，项目建设无明显的水土保持限制因素。鉴于项目无法避让嘉陵江及沱江下游国家级水土流失重点治理，因此，并严格控制地表扰动和植被破坏范围，减少工程占地，加强工程管理，优化施工工艺，将工程施工对水土流失的影响降到最低程度。

## 3.3 主体工程方案比选的水土保持分析与评价

经恩阳区城乡规划建设局、建设单位相关人员的现场踏勘，结合各个站点实际情况，同时根据巴中市恩阳区城乡建设用地增减挂钩试点的发展现状及控制规划布局、排水工程现状，并充分征求当地相关部门及建设业主的意见后，确定了渔溪镇五显村城乡建设用地增减挂钩试点选址，选址唯一，不存在必选方案。

## 3.4 推荐方案的水土保持分析与评价

### 3.4.1 工程建设方案与布局分析评价

（1）本项目的总图布置有效利用了区域原地形地貌，形成了较为优化的竖向布置，在满足区域规划要求；通过合理设计横纵断面指标，尽量减小了工程占地及土石方挖填工程量。

（2）为不妨碍主体工程施工，场地生活场地租用民房；由于施工时间较短，工程建设前剥离占地区内表土，分别堆放在工程区内，可避免多次转运、便于利用，处理方式可。综合分析，本工程施工组织及布设充分结合项目区实际情况，符合水土保持的要求。

### 3.4.2 工程占地分析评价

（1）主体工程设计中，仅计列了各社中建筑物、道路、硬化及绿化等占地面积，即0.68hm²，占地类型为耕地。通过现场调查复核、分析，主体工程设计中占地无漏项情况。

（2）根据同类工程建设经验，施工生活场地租用民房，满足工程建设的需要，同时各项目施工设施尽量布置在永久占地范围内，施工结束后进行景观绿化，符合水土保持相关规定。

### 3.4.3 土石方平衡分析评价

（1）施工前，施工单位了剥离硬化及道路占地内的表土，以用作后期景观绿化覆土。本项目共计布置表土剥离面积0.68hm2，剥离厚度0.2—0.3m，约合剥离表土0.20万m3，符合项目区实际。本项目通过剥离占地区内表土，并用于施工结束后扰动迹地的植被恢复，有效保护和利用了项目区内的表层土地资源，符合水土保持相关要求。

（2）根据主体设计资料，结合实际调查情况，本项目共计占用土地面积0.68hm2，均为永久占地，占地类型为耕地。本项目土石方开挖总量为0.34万m3（包括表土剥离0.20万m3），土石方回填量为0.34万m3（包括表土回覆利用0.20万m3），无弃方，土石方量符合工程区实际情况（见第三章）。

（3）回填利用的开挖土石方通过协调各工程区的土石方工程施工时序，在工程区内合理调配开挖、回填，可减少弃方，充分利用土方资源；主体工程剥离的表土集中堆放并布置防治措施，施工结束后，再运往各工程区恢复供植被恢复及复耕利用，主体工程设计中的土石方调配是合理可行的。

### 3.4.4 施工方法（工艺）分析与评价

#### 3.4.4.1 施工布置

本项目通过协调各工程土石方工程施工时序，在工程区内合理调配土石方开挖、回填；站场生活场地租用民房，满足工程建设的需要，项目施工布置基本合理，符合水土保持技术规范的要求，但需补充施工便道、施工生产场地的临时拦挡及施工迹地的土地整治及植被恢复等水土保持措施。

#### 3.4.4.2主体工程施工工艺的水土保持分析与评价

主体工程设计提出了以机械化施工为主，人工施工为辅的施工方法，并提出了部分与水土保持相关的施工方法要求，经本方案补充完善后，形成如下施工要求：

（1）施工前进行测量，明确工程占地范围，划定挖填区域，尽量控制施工场地占地和地表扰动面积。

（2）合理安排施工进度与时序，尽量避开雨天施工，同时做到“随挖、随运、随填、随压”，尽量减少裸露面积，缩短裸露时间，防止重复开挖和土石方多次倒运。

（3）施工前应进行表土剥离，表土集中堆放，及时采取拦挡、苫盖、截排水等临时防护措施加以临时防护。

（4）土石方工程施工前，先行修建拦挡工程及排水工程，做到“先拦后填”“先拦后弃”。

（5）合理安排施工，控制开挖深度，减少开挖量和废弃量。优化土石方开挖工艺，尽量采用装载机配合自卸汽车挖运土方，特别是在陡坡地段，严禁用推土机推土。

（6）在进行土石方开挖时，边坡坡度应控制在稳定坡度范围之内，开挖结束后及时整理开挖面，对开挖形成的软弱边坡应及时实施工程防护措施，防止其垮塌，同时及时实施坡面防护及排水措施，施工一段、保护一段，尽量将工程施工对水土流失的影响降低到最低程度。

（7）运输土石方的车辆车顶应采取覆盖等预防保护措施，防止沿途散溢，施工结束后，车辆离开施工区域时对车辆进行冲洗。

（8）外购砂石料时，必须选择合法砂石料场，并在供料合同中明确水土流失防治责任。

#### 3.4.4.3主体工程施工安排的水土保持分析与评价

工程施工总工期12个月，2022年8月动工，计划于2023年7月完工。项目建设避开了汛期施工，并缩短施工和扰动地表、临时堆土的裸露时间，以减轻水土流失。主体工程施工安排合理可行。

### 3.4.5 主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价

根据生产建设项目水土保持技术规范，对主体工程设计以及实际施工过程中实施的具有水土保持功能的措施，从水土保持角度进行分析评价，根据评价结果，本方案补充设计水土保持措施。主体工程设计中具有水土保持功能的措施在站场工程区内，具体措施如下：

（1）表土剥离

根据现场勘查及翻阅施工记录，本项目施工前，施工单位对硬化及道路占地内的表土进行了剥离，共剥离表土面积0.68hm2，剥离表土0.20万m3。剥离的表土用于后期景观绿化覆土。施工过程中表土集中堆放在项目占地内，不新增临时占地，符合项目区实际情况。

（2）边坡防护及排水

本项目场地平后，主体设计开面坡面设置网格护坡。坡脚布置排水沟，长350m。排水沟呈“L”型，采用砖砌结构，宽0.40m，深0.3m，地板和壁厚0.24m。

本项目在挖方边坡设施了网格护坡和排水沟，能有效防止降雨对坡面的冲刷，具有一定的水土保持效果。

（3）地表硬化及道路

硬化地面和道路混凝土面层主要是为了生产生活和行车需要，基本不存在发生水土流失的条件，因此硬化地面也在一定程度上发挥了水土保持功能。

（4）排水措施

屋面的雨水采用重力流的方式进行排除，室外场地及道路的地面水由雨水口收集进入排水暗管，然后由排水管统一就近排入附近自然沟道。

室外采用有组织排水系统，设计重现期为3年，由雨水口收集进入雨水管，收集后接入现有乡村道路排水沟。场地内排水方向由北至南，排水坡度不小于0.3%。雨水管采用DN160PVC管，总长2400m，沿雨水管每隔30m设置单箅雨水口，每隔60m设置检查井。

排水设计重现期P=3年，排水措施有利于雨水的汇集和地面径流的及时排出，由此可减少对周围土地的冲刷，具有显著的水土保持功能。

（5）站区植被建设措施

主体工程设计中，在主干道路外侧布置单排行道树，共布置行道树145株，采用桂花树，胸径5cm～8cm；在裸露地表和边坡撒播种草，种草面积4600m2，草种采用狗牙根和黑麦草，绿化在美化环境同时，具有较好的水土保持效果，植被恢复措施可减少裸露地表的面积，减少降雨对地表的冲刷，改善项目区的生态环境，水土保持效果显著。

### 3.4.6 水土保持措施界定

按照《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水利部水保监〔2014〕58号），对主体设计中的水土保持措施进行界定。实施的表土剥离措施及主体设计中的排水沟、雨水管、场区绿化措施等以防治水土流失为主要目标的措施，界定为水土保持措施，纳入本方案设计的水土保持防护措施体系，计列水土保持投资。主体工程中纳入水土保持方案中的工程投资134.54万元，详见表3-6。

主体设计中在地面硬化、护坡等措施，虽具有一定的水土保持功能，但以主体工程设计功能为主，因此，不界定为水土保持措施。

表3-6  主体工程中纳入水土保持方案的工程量表

| 名称 | 措施名称 | 建设规模 | 工程量 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 规模 | 工程内容 | 单位 | 数量 |  |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.68 | 剥离土方量 | m3 | 0.20 | 5.49 |
|  |  | 雨水管 | m | 2400 | 埋设长度 | m | 2400 | 80.07 |
|  |  | 排水沟 | m | 350 | 长度 | m | 350 | 1.75 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.28 | 绿化面积 | m2 | 2800 | 27.45 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 134.54 |

### 3.4.7 主体工程设计的水土保持综合评价

主体设计在挖方坡脚布置了排水系统，在建筑物及道路周边布置了雨水管，在裸露的地方布置了景观绿化措施，措施选择合理，针对性强，基本符合水土保持的要求，能够取得较好的水土保持效果。但水土保持措施考虑尚不全面，应补充土地整治、临时苫盖拦挡措施。

本方案根据项目施工过程中的水土流失部位和特点，按照水土保持相关要求，结合主体工程设计思路，从水土保持角度进行补充完善。

表3-7  主体工程设计的水土保持评价分析汇总表

| 建设区 | 防治措施 |
| --- | --- |
|  | 实施/主体工程设计 | 本方案补充措施 |
| 建筑物工程 | 表土剥离 | 防雨布苫盖 |
| 硬化及道路工程 | 表土剥离、雨水管、排水沟、 | 防雨布苫盖 |
| 景观绿化工程 | 景观绿化 | 土地整治、防雨布苫盖 |

4 水土流失调查与预测

## 4.1水土流失现状

（1）项目区水土流失现状

根据2022年度恩阳区水土流失动态变化监测结果，恩阳区水土流失面积为517.8km²，区域属中度侵蚀区，见表4-1，附图6。

表4-1  巴中市恩阳区水土流失现状表

| 名称 | 水力侵蚀 |
| --- | --- |
|  | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强烈侵蚀 | 极强烈侵蚀 | 剧烈侵蚀 | 合计 |
| 面积（km2） | 377.9 | 50.99 | 43.03 | 41.24 | 4.7 | 517.86 |
| 占比（%） | 72.97 | 9.85 | 8.31 | 7.96 | 0.91 | 100 |

（2）拟建场地水土流失现状

按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀等级划分标准，结合土壤侵蚀强度分布图，对项目区坡度、植被盖度、土地利用等水土流失因子进行现场踏勘，利用遥感影像综合分析评判拟建场地土壤侵蚀强度和土壤侵蚀模数背景值，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值为1300t/km2•a，工程占地范围内年均土壤侵蚀量约11t。

（3）项目区所处的水土流失重点防治区

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）、《四川省水利厅关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（川水函〔2017〕482号），本项目所在的恩阳区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，项目区属西南土石山区，容许土壤流失量为500 t/km²•a。

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1 新增水土流失影响因素

本项目在建设过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、构筑人工再塑地貌等活动，在侵蚀营力的作用下产生的，其形成包括自然因素和人为因素两种。

（1）自然因素

自然因素包括地形地貌、降雨、土壤等因素，其中降雨是形成土壤侵蚀的自然动力因素。

①地貌：本工程为点状工程，在自然状况下，水土流失随地表坡度的增大而增大。在工程施工等外营力作用下，地表坡度加大对水土流失的作用随之大幅度加大，水土流失强度成倍增加。

②降雨：降雨是造成水土流失的主要动力因素，项目区多年平均降雨量967.8mm左右，降雨量集中在6～9月份，在人工地表扰动条件下，降雨对水土流失的影响将随之加大，成为项目区影响工程施工新增水土流失的主要自然因素。

③土壤：土壤为沉积性沙质土，土质松散，土壤抗蚀性较弱，在人工扰动下极易产生水土流失。

土壤侵蚀是在地貌、土壤、降雨等多种因素作用的结果，在自然状况下，项目区所在的地区水土流失类型主要是水力侵蚀，以微度侵蚀为主，在工程施工等扰动作用下，削弱甚至破坏了土地的水土保持功能，水土流失随之大幅度加大，水土流失强度成倍增加。

（2）人为因素

由于人为因素损毁原有地貌和地表结皮，改变了侵蚀力与土体抵抗力之间形成的自然相对平衡，破坏了土地的水土保持功能，使潜在的自然因素在人为因素的诱发下发挥作用，导致原地面水土流失加剧。

项目区建设面积0.68hm2，开挖土方量2.8万m3，由于地表扰动破坏和大量的挖填土石方，项目建设过程中将大幅度加剧水土流失，土石方工程导致的水土流失增加主要发生在挖填工作面上，侵蚀形式以细沟侵蚀的水力侵蚀为主。

### 4.2.2扰动地表面积

根据主体工程设计资料和土地利用现状现场调查和统计分析，本项目扰动原地貌面积共计0.68hm2。

### 4.2.3弃土、弃渣量

本项目土石方开挖总量为0.34万m3（包括表土剥离0.20万m3），土石方回填量为0.34万m3（包括表土回覆利用0.20万m3），无弃方。

## 4.3 水土流失量调查/预测

### 4.3.1 调查/预测范围和单元

本项目的调查/预测范围包括主体工程的永久占地和临时占地区域，预测总面积0.68hm2，根据工程总体布局、工程特点及对水土流失的影响，将预测区域划分为建筑物工程、硬化及道路工程和景观绿化工程共3个预测单元。

### 4.3.2 调查/预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），本工程属于建设类工程项目，根据工程建设特点，本工程水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。

（1）施工期

在施工期间，工程开挖和填筑、临时堆土、建筑材料堆置及机械碾压等施工活动，破坏了项目区原稳定地貌和植被，扰动土体结构，改变了现状地形，开挖面、松散裸露面无植被覆盖，土地抗蚀能力降低，在降雨作用下水土流失增强，因此施工期是本次预测的重点，在土建工程施工结束时，水土流失强度达到最大。各区水土流失预测时间长短的确定，是根据地面扰动时间，同时考虑工程影响的后续效果而定。根据不同的工程施工时间确定本工程各区域施工使用时间。

（2）自然恢复期

工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，植被得到逐步恢复，松散裸露面逐步趋于稳定，水土流失将逐步减小，但自然恢复期仍有一定量的水土流失，根据项目区有关资料，该区自然恢复期大约需要0.25～0.5年时间，因此本项目各单元自然恢复期按2年计算。水土流失预测单元和预测时段见表4-3。

表4-3  调查/预测单元和时段表

| 项目名称 | 施工期 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段（a） | 面积（hm2） | 时段（a） | 面积（hm2） |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 1 | 0.15 |  |  |
|  | 硬化及道路工程 | 1 | 0.25 |  |  |
|  | 景观绿化工程 | 1 | 0.28 | 2 | 0.28 |

### 4.3.3土壤侵蚀模数

（1）项目区土壤侵蚀模数背景值确定

项目区所在的恩阳区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。项目建设区占地为耕地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地等，大部分地段地形坡度在0°~8°之间，植被盖度约为30%，具有较好的水土保持功能。根据对项目区水土流失特点分析和区域现状调查，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中侵蚀等级划分，结合项目区地形地貌条件、土壤植被等影响水土流失的自然因素，确定项目占地范围内水土流失背景值为1300t/km2•a。

（2）施工期、自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

直接应用前章节调查情况以及计算结果，从而确定本项目施工期及自然恢复期的土壤侵蚀模数值，见表4-4。

表4-4 项目区土壤侵蚀模数  单位：t/km2•a

| 项目名称 | 土壤侵蚀背景模数 | 施工期侵蚀模数 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 1300 | 24000 |  |
|  | 硬化及道路工程 | 1300 | 24000 |  |
|  | 景观绿化工程 | 1300 | 24000 | 4500 |

### 4.3.4可能产生的水土流失量

根据调查/预测时段、土壤侵蚀模数、水土流失面积等，对施工期、自然恢复期水土流失量分别进行定量计算，计算结果见表4-5。

表4-5 地表侵蚀造成的水土流失量预测表

| 时段 | 序号 | 预测分区 | 流失面积（hm²） | 流失时段（年） | 侵蚀模数（t/km².a） | 背景流失量（t） | 水流失总量（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 背景值 | 施工期 |  |  |  |
| 施工期 | 1 | 建筑物工程 | 0.15 | 1 | 1300 | 24000 | 2 | 36 | 34 |
|  | 2 | 硬化及道路工程 | 0.25 | 1 | 1300 | 24000 | 3 | 60 | 57 |
|  | 3 | 景观绿化工程 | 0.28 | 1 | 1300 | 24000 | 4 | 67 | 64 |
|  | 4 | 小计 | 0.68 |  |  |  | 9 | 163 | 154 |
| 自然恢复期 | 1 | 建筑物工程 | 0 |  | 1300 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 硬化及道路工程 | 0 |  | 1300 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 景观绿化工程 | 0.28 | 2 | 1300 | 4500 | 2 | 25 | 23 |
|  | 4 | 小计 | 0.28 |  |  |  | 2 | 25 | 23 |
| 合计 |  |  |  |  | 11 | 188 | 178 |

工程建设将扰动地表面积0.68hm2，损坏水土保持功能面积0.68hm2，可能造成水土流失总量188t，其中新增水土流失量178t。

（2）在新增土壤流失量中，施工期新增水土流失量154t，占新增土壤流失总量的86.93%；施工期是本项目水土流失的重点时段。

## 4.4水土流失危害分析

（1）水土资源流失，导致土地生产力下降

本项目具有占地面积大、施工破坏扰动面大、工程土石方量等特点，场地平整、基础开挖填筑、沟槽开挖等土石方工程施工将大面积扰动地表，破坏项目区植被、地表结皮层和土壤稳定结构，产生大量挖填边坡、临时堆放土方、裸露地表等，致使土体疏松，土壤抗蚀性进一步降低，如不加以及时防护，在强降雨作用下极易造成水土流失，致使土层进一步变薄，土壤抗逆性降低，土壤涵养水能力下降，水分丧失，肥力下降，导致土地生产力降低。

（2）影响项目区及周边生产生活环境

在工程施工中，将产生大面积开挖裸露面，若不加以防护，泥沙随降雨、大风逸散到施工区域周边，产生大量的水土流失，在影响施工进度的同时将可能对周边生产生活环境造成不良影响。

## 4.5 指导性意见

综合分析本项目建设施工中水土流失产生的部位和特点，提出如下指导性意见：

（1）施工期是造成水土流失的重点时段，硬化及道路工程区是造成水土流失的重点区域，为此，将施工期列为本项目水土流失防治和监测的重要时段，将硬化及道路工程列为本项目水土流失防治和监测的重点区域，进行水土流失重点防治和监测。

（2）各施工单元工程施工造成的水土流失部位和特点不同，应根据水土流失的部位和特点，结合施工时序，在施工初期以临时防护和工程防护措施为主，在施工后期及时采取边坡防护、排水、土地整治和植被建设等措施，临时措施、工程措施和植物措施相配套，建立完整的水土流失防治措施体系进行综合防治。

（3）在土方堆放表面及边坡易产生水土流失，堆土边坡外侧如不加以防护，很容易造成严重水土流失，因此堆土结束后及时对压占地表采取土地整治和植被恢复等措施。

5 水土保持措施

## 5.1 水土流失防治分区

### 5.1.1 防治分区的原则

（1）分区的依据

依据主体工程布局范围的地貌特征、施工扰动特点、建设时序、水土流失影响进行水土流失防治分区。

（2）分区的原则

①各防治区之间具有明显的差异性；

②各级分区应层次分明，具有关联性和系统性；

③相同分区内地貌类型特征相似、施工扰动特点相近、造成水土流失的主导因子相似；

（3）分区方法

主要采取实地调查、资料收集与数据分析相结合的方法进行分区。

### 5.1.2 防治分区

按上述分区原则，根据水土流失特点和工程施工布局特点，按施工方法在将分建筑物工程区、硬化及道路工程区和景观绿化工程区等3个一级分区。见表5-1。

表5-1  项目区水土流失防治责任分区表

| 序号 | 名称 | 组成 | 工程占地（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | 硬化及道路工程 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | 景观绿化工程 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | 小计 | 0.68 | 0.68 |  |

## 5.2 水土流失防治措施布设

### 5.2.1 水土流失防治措施布设原则

（1）预防为主、保护优先、防治相结合的原则：尽量减少地表扰动破坏面积，合理布设堆土场，重点预防工程建设可能造成的水土流失；

（2）因地制宜、因害设防、科学配置的原则：因地制宜，因害设防，临时措施、植物措施、工程措施科学配置；

（3）全面规划、统筹兼顾、综合治理的原则：全面规划，各种措施合理配置，统筹兼顾，形成完整的综合防治体系。

（4）经济合理、生态优先、注重效益的原则：技术可靠，经济合理， 生态优先，科学管理，注重效益。

### 5.2.2 水土流失防治措施体系和总体布局

#### 5.2.2.1 水土流失防治措施体系

根据项目工程特点和水土流失特征，项目区水土流失防治措施体系布置的总体思路是：以污水管道工程区等为重点防治区域，以施工期为重点防治时段，配合主体工程中已有的水土保持措施，综合规划布设水土流失防治措施体系，做到临时措施、植物措施、工程措施相结合，“点、线、面”相结合，形成完整的水土流失防治体系。水土流失防治措施体系见框图5-1。

表5-2  水土流失防治措施总体布局表

| 项目 | 防治分区 | 水土保持措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 渔溪镇五显村1、2、4社配套基础设施项目 | 建筑物工程 | 表土剥离 |  | 防雨布苫盖 |
|  | 硬化及道路工程 | 表土剥离、雨水管、排水沟 |  | 防雨布苫盖 |
|  | 景观绿化工程 | 土地整治 | 景观绿化、行道树 | 防雨布苫盖 |

注：为主体已列水土保持措施

## 5.3 水土保持措施分区设计

### 5.3.1 水土保持工程设计标准及原则

#### 5.3.1.1 工程措施设计标准及原则

（1）硬化及道路工程：排水沟按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）进行设计，设计暴雨重现期为P=3年；

（2）土地整治：根据《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）设计，覆土厚度：林地≥0.5m（表土0.2m），草地≥0.3m（表土0.1m）；

（3）对于主体工程具有水土保持功能的工程，在方案编制中不重新设计，对于达不到水土保持方案设计深度和要求的工程，将在原设计基础上加深细化；

（4）在主体工程之外规划的水土保持工程，设计时以安全、经济、水土保持效果好为原则；

（5）水土保持工程措施和主体工程相互协调，不影响主体工程的顺利施工。

#### 5.3.1.2 植物措施技术和质量要求

（1）立地条件

项目区位于四川省巴中市恩阳区境内，属亚热带温暖湿润季风气候区，平均气温17.8℃，累年平均地表温度18.1℃，极端最高地表温度67.8℃，平均每年933.8mm，年均相对湿度为79%。项目区土壤以黄壤和水稻土等为主，植被主要以亚热带阔叶林植被为主，林草覆盖率约25.6%，因此，项目区气候温暖，降雨量充沛，总体立地条件较好，较适合植物措施的实施。

（2）树草种选择

树草种选择按照“适地适树，适地适草”的原则，首先是以乡土树、草种为主，其次为经多年种植已适应环境的引进树种和草种，根据项目区立地条件分析，结合工程建设对水土保持防护要求，选择的树种必须具备根系发达、固土能力强、易种植、易管理等特点；草种要耐瘠薄、繁殖容易、根系发达、抗逆性强，保土性好，生长迅速。根据项目区海拔、气候特点和不同施工迹地的立地条件，结合项目区原地表植被随海拔的变化呈垂直分布的特点，同时考虑到不同施工区景观的需要，在不同施工迹地选择不同的树草种。

（3）种苗（种子）质量要求和种植技术指标

用于水土保持植物措施的苗木及草种必须是一级苗或一级种，并且要具有“一签三证”，即要有标签、生产经营许可证、质量合格证和植物检疫证。

#### 5.3.1.3 临时防护措施设计标准及原则

（1）施工建设中临时堆土必须集中堆放，并采取拦挡、苫盖等措施；

（2）施工中的裸露地，在遇暴雨、大风时应布设防护措施；

### 5.3.2水土保持措施设计

#### 5.3.2.1 建筑物工程区

1.工程措施

在基础开挖前，施工单位已对占地内的表土进行剥离，剥离厚度0.2—0.3m ，剥离表土堆放在项目占地内，平均堆放高度1.5m，共布置表土剥离面积0.15hm2，剥离土方量500m3。

2.临时措施

施工期间，对临时堆土、堆料表面、裸露边坡用防雨布进行苫盖，施工结束后将防雨布回收利用。共布置防雨布苫盖面积2500m2。

#### 5.3.2.2 硬化及道路工程区

1.工程措施

（1）表土剥离

在土石方开挖前，对占地内的表土进行剥离，剥离厚度0.2—0.3m ，剥离表土堆放在项目占地内，平均堆放高度1.5m，共布置表土剥离面积0.25hm2，剥离土方量700m3。

（2）排水沟

本项目在坡脚布置排水沟，长350m。排水沟呈“L”型，采用砖砌结构，宽0.40m，深0.3m，地板和壁厚0.24m。

（3）雨水管

本项目建筑物外场地及道路的地面水由雨水口收集进入排水暗管，然后由排水管统一就近排入自然沟道。

雨水管采用DN160PVC管，总长2400m，沿雨水管每隔30m设置单箅雨水口，每隔60m设置检查井。

2.临时措施

施工期间，对临时堆土、表土及堆料表面、裸露边坡用防雨布进行苫盖，共布置防雨布苫盖面积1500m2。

#### 5.3.2.3景观绿化工程

1.工程措施

在施工结束后，对地表裸露区域先进行平整，再回覆表土，共布置土地整治面积0.28hm2，回覆表土2000m3。

2.植物措施

（1）行道树

在道路外侧布置单排行道树，共布置行道树145株，采用桂花树，胸径5cm～8cm。

（2）景观绿化

在裸露地表和边坡撒播种草，种草面积4600m2，草种采用狗牙根和黑麦草。草种用取黑麦草、狗牙根，各用种量30kg/hm2。

3.临时措施

施工期间，对临时堆土用防雨布进行苫盖，共布置防雨布苫盖面积4500m2。

### 5.3.3预防管理措施

（1）在施工过程中，施工单位应加大水土保持宣传力度，加强水土保持有关法律法规宣传，增强施工人员水土保持意识，明确水土保持的义务和责任。在施工占地区周边设置征用地界标志，施工活动严格控制在征地范围内，避免扩大扰动破坏面积。在生活和施工区设置水土保持宣传板，定期对施工人员进行水土保持宣传和知识讲座，提高施工人员水土保持意识，从思想上控制人为水土流失的发生。

（2）土石方施工避开雨天等恶劣天气，运输土石方的车辆离开施工区域时采用车辆冲洗、车顶覆盖等预防保护措施，防止运输过程中土石方流失；施工过程中应合理进行土石调配、开挖料及时用作回填料或运往农业产业项目用地集中堆放，避免土石方多次倒运。

（3）开挖边坡做到合理、有序开挖，开挖时坡度应控制在稳定坡度范围之内，及时整理开挖面，对开挖形成的软弱边坡及时采取工程防护措施，防止其垮塌，同时做好坡面、坡脚排水系统，施工一段、保护一段。

## 5.4 水土保持措施工程量

各分区水土保持防治措施工程量汇总见表5-11。

表5-11 水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施名称 | 建设规模 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 单位 | 规模 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| 本项目 | 建筑物工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.15 | 剥离土方量 | m3 | 700 |
|  |  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 2500 | 苫盖面积 | m2 | 2500 |
|  | 硬化及道路工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.25 | 剥离土方量 | m3 | 700 |
|  |  |  | 雨水管 | m | 2400 | 埋设长度 | m | 2400 |
|  |  |  | 排水沟 | m | 350 | 长度 | m | 350 |
|  |  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 1500 | 苫盖面积 | m2 | 1500 |
|  | 景观绿化工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.28 | 地表平整 | m2 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  | 回覆表土 | m3 | 2000 |
|  |  | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.28 | 绿化面积 | m2 | 2800 |

## 5.5 水土保持工程施工组织设计

### 5.5.1 施工组织形式

按照主体工程建设工期、进度安排，施工工艺坚持积极稳妥、尽快发挥效益的原则，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性和有序性，以及资金、材料和机械设备等资源的合理有效配置，确保工程按期完成。

### 5.5.2 施工条件

（1）交通条件

水土保持工程与主体工程同一区域施工，本项目与周边已建有的乡村道路，交通便利，建筑材料运输方便，无需再单独布置施工生产场地。

（2）水、电供应条件

水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，可利用主体工程的供电供水系统统一供应。

（3）天然建筑材料供应条件

水土保持防护工程所需的水泥、砂石料、彩钢板、防雨布、编织袋等主要材料与主体工程材料一道同时采购。

（4）植物措施材料来源及供应条件

本项目后期绿化覆土均来源于施工前期清基剥离的表层土；植物措施所需的植物苗木及草种由当地苗木市场供应。

（5）施工临时住房

水土保持防护工程所需人员及临时施工住房均由主体工程统筹安排。

### 5.5.3 施工布置

水土保持措施工程和主体工程联合发包，主体工程中标企业负责水土保持措施施工布置。工程措施和临时措施与主体工程同步，植物措施因施工时段不同布置不同。

### 5.5.4 施工工艺及技术要求

（1）表土剥离及覆土施工

表土剥离采用机械剥离，5t自卸汽车运输至拟定临时堆场，人工摊平、压实。

绿化之前经人工覆土平整，采用10t自卸汽车运输土料。后期覆土来源为施工前占地区剥离的表层土。

（2）排水工程施工

水土保持工程所需的截排水工程规模较小，以标准断面为主，采用人工砌筑。首先进行挂线，保证开挖的沟槽顺直，使用镐、锹等工具进行土方开挖，采用常规砌砖施工方法，根据一定配合比进行水泥砂浆拌合，人工砌筑砖，并用水泥砂浆进行抹面。

（3）植物措施施工

植物措施实施主要涉及选苗、苗木运输、苗木假植、苗木栽植和抚育管理等几个施工环节。

①选苗

绿化中除景观绿化部分苗木及行道树采用大苗外，其余绿化苗木采用2年生一、二级壮苗。绿化苗木选苗按以下标准：

A.根系发达而完整，主根短直，接近根茎一定范围内有较多的侧根和须根；

B.苗干粗壮通直，有一定的适合高度，不徒长；

C.主侧枝分布均匀，能构成完美树冠；

D.无病虫害和机械损伤。

②苗木运输

苗木采用汽车运输，裸根苗为防车板磨损苗木，车厢内先垫上土袋等物。乔木苗装车根系向前，树梢向后，顺序安放。同时，为防止运输期间苗木失水，苗根干燥，同时也避免碰伤，将苗木用绳子捆住，苗木根部用浸水土袋包裹。

带土球苗装运时，苗高不足2m的可立放，苗高2m以下的使土球在前，梢向后呈斜放或平放，并用木架将树冠架稳。

③苗木栽植和灌草绿化

为保持苗木的水分平衡，栽植前应对苗木进行适当处理，进行修根、浸水、蘸泥浆等措施处理。

苗木栽植采用穴坑整地，人工挖土，穴坑挖好后，栽植苗木采用2人一组，先填3～5cm表土于穴底，堆成小丘状，放苗入穴，看根幅与穴的大小和深浅是否合适，如不合适则进行适当修理。栽植时，一人扶正苗木，一人先填入松散湿润的表层土，填土约达穴深1/2时，轻提苗，使根呈自然向下舒展，然后踩实（黏土不可重踩），继续填满穴后，再踩实一次，最后盖上一层土与地面持平，乔木使填土与原根颈痕相平或高3～5cm，灌木则与原根颈痕相平。穴面结合降雨和苗木需水条件进行整修，一般整修成下凹状，利于满足苗木的水分要求。播灌草采用人工撒播，并覆土2cm。

（4）临时措施施工

施工单位在施工过程中，要做好临时苫盖等措施，施工结束后及时实施场地清理和绿化措施。采用防雨布苫盖时，要防止被大风刮起。

6 水土保持监测

## 6.1 监测范围及分区

### 6.1.1 监测范围

根据工程建设的实际情况，本项目水土保持监测区域为项目建设区，面积0.68hm2，以硬化及道路工程区为重点监测区域。

### 6.1.2 监测分区

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的要求，依据项目区总体布局、水土流失防治责任范围及水土流失预测结果，将水土保持监测区分为10个社的建筑物工程区、硬化及道路工程区和景观绿化工程区3个监测区，以硬化及道路工程区作为水土保持监测重点区域，对各监测区分别选取具有代表性的地段布置水土流失监测点位，全面进行水土流失监测。

## 6.2 监测时段

本项目属建设类项目，根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，本工程监测时段应自施工期（包括施工准备期）开始至设计水平年结束，鉴于本项目2022年8月开始施工，因此，本项目监测只能从编制方案起至2023年12月结束，共16个月。

## 6.3 监测内容及方法

### 6.3.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）规定，监测的主要内容包括：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施等。

（1）背景监测

实地调查结合资料统计，分析项目区现有土地面积和地类、植被的覆盖率和类型、水土流失现状等，为以后水保效益分析提供资料。

（2）扰动地貌及防治责任范围动态变化情况监测

项目建设区及直接影响区的面积随着工程进展有一定的变化，因而主体工程建设扰动、破坏地表和植被面积的过程是一个动态过程。随着工程建设的进展，对该项内容的监测，就是为了掌握工程建设过程中的扰动地表面积、防治责任范围的动态变化情况，以便确定水土流失防治重点，便于各项防治措施的及时落实。

（3）水土流失量监测

包括项目建设区一些重要施工地段在施工生产过程中的水土流失发生、发展情况及相应的流失量，水土保持措施效益发挥情况，以及施工结束后对植被恢复情况进行监测。适时通过监测扰动面积、扰动类型和侵蚀强度，测算不同阶段工程建设引发的水土流失总量和累计减少水土流失量的情况。

（4）水土流失危害监测

监测工程建设过程中可能造成的水土流失对周边区域生态环境和安全生产的影响。

（5）水土保持措施实施面积、进度、效益情况

包括主体工程设计已有的防护措施和新增水土保持工程措施，如排水沟、临时拦挡等临时措施布置情况，植物措施面积的变化情况以及方案目标值实现情况；已实施的工程措施、植物措施和临时工程的实施数量、完好程度、防护效果，如拦挡措施、排水措施的防护效果等，绿化措施苗木、草皮的成活率、保存率和生长状况等；实施防治工程后，控制水土流失，改善自然景观的作用即水土保持措施的防护效益情况。

（6）气象因子监测

采用当地气象部门发布的信息资料。

### 6.3.2 监测方法

本项目地形条件简单，采取巡查监测、调查监测相结合的方法进行监测，对施工过程中的水土流失强度动态变化、临时堆土流失变化等采用定位监测，对水土流失危害和水土保持措施防治效果等采用调查监测，对地形、地貌、植被、施工占地面积、扰动面积、植被破坏面积、水土流失面积、弃渣量情况、重大水土流失事件等水土流失生态环境变化采用巡查监测，见表6-1。

表6-1 水土保持监测内容和方法

| 监测内容 | 监测要素 | 监测指标 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土保持生态环境变化监测 | 自然环境要素 | 地形、地貌、土壤、植被、土地利用等 | 调查监测 |
|  | 工程扰动破坏要素 | 施工占地面积、扰动地表面积、植被破坏面积、土石方量、弃渣量、林草植被覆盖率等 |  |
| 水土流失动态监测 | 水土流失动态 | 水土流失面积、强度、水土流失量、重大水土流失事件等 | 调查监测 |
|  | 水土流失危害 | 对周边耕地、林地、草地等环境的影响；对河流、水系的影响；对工程安全和周边公共安全的影响 | 巡查监测、调查监测 |
| 水土保持措施防治效果监测 | 措施的落实情况 | 各类水土保持措施的落实情况、措施数量和质量等 | 巡查监测 |
|  | 水土保持效果 | 林草措施的成活率、保存率、生长情况以及覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度以及运行情况，各类防治措施的拦渣保土效果等 |  |
|  | 公众民意信息 | 当地民众对工程建设过程中的水土保持工作看法和建议等信息 |  |

（1）调查监测法

①资料收集分析法：对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各指标赋值；

②实地量测法：对水土流失危害、林草措施的成活率、保存率、生长情况、临时措施落实的数量等主要通过实地量测法进行监测。

③样方调查法：对植被状况采用样方调查法或标准行法进行调查确定，样方投影面积为：灌木5m×5m，草地1m×1m，每一样方重复3次，查看林木生长情况、成活率、保存率。计算公式为：C=f/F（式中：C—植被覆盖度，%；f—林草地面积，hm2；F—类型区总面积，hm2）。

（2）场地巡查监测法

对水土流失防治措施特别是临时措施的落实情况、水土流失危害、当地民众对工程建设过程中的水土保持工作看法和建议等信息等主要通过现场巡查和访谈调查进行监测，获取监测数据。

本项目水土保持监测内容、方法及频次详见表6-2。

表6-2 水土保持监测内容、方法、频次一览表

| 监测内容 | 监测要素 | 监测时段 | 监测方法 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 点位类型 | 数量 |  |
| 水土流失环境要素监测 | 地形地貌 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 气象 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 水文 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 植被 | 施工准备期 | 样方调查法 | 调查点位 | 7 | 1次 |
|  | 土壤 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 土地利用 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 水土流失状况 | 施工准备期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 人为扰动 | 施工准备期 | 现场巡查 |  |  | 1次 |
| 水土流失状况监测 | 防治责任范围 | 施工期 | 资料收集分析 |  |  | 1次 |
|  | 施工扰动方式 | 施工期 | 现场巡查法 |  |  | 1次/季度 |
|  | 扰动地表情况 | 施工期 | 实地量测法 |  |  | 1次/季度 |
|  | 土石方量 | 施工期 | 实地量测法 |  |  | 1次/季度 |
|  | 流失面积 | 施工期 | 实地量测法 |  |  | 1次/季度 |
|  | 气候影响因子 | 施工期 设计水平年 | 资料收集分析 |  |  |  |
|  | 水土流失量 | 施工期 设计水平年 | 调查观测法 | 调查点位 | 7 | 汛期1次/月，非汛期1次/3月，降雨量大于25mm时增加监测次数 |
| 水土流失危害监测 | 对土地和植被资源的影响 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  | 雨季每月1次 |
|  | 对水系及河道行洪的影响 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 | 附近水文观测站 |  |  |
|  | 对生态环境的影响 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  | 汛期1次/月，非汛期1次/3月，降雨量大于25mm时增加监测次数 |
|  | 对工程安全的影响 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  |  |
|  | 重大水土流失事件 |  |  |  |  | 事件发生后1周内完成监测 |
| 水土保持防治效果监测 | 工程措施 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  | 汛期1次/月，非汛期1次/3月，降雨量大于25mm时增加监测次数 |
|  | 临时措施 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  |  |
|  | 植物措施 | 施工期 设计水平年 | 现场巡查法 |  |  |  |

## 6.4 监测点位及频次

监测点位主要为临时调查监测点位，气象因子观测采用项目区周边已设置的气象观测站观测，植被状况设置临时监测点位采用调查法监测，水土流失量采用定位监测，其他监测内容采用资料收集、实地量测法或现场巡查法进行调查。

在项目区域选择典型地块，设置植被样方调查点位，利用样方调查法对植被状况进行调查，水土流失量监测以现场巡查法为主。每个分区布置一个样方调查点位，一个水土流失调查点位，共设置植被样方调查点位3个，水土流失调查监测点位3处；汛期每月监测1次，非汛期每3个月1次，降雨量大于25mm时增加监测次数，发生重大水土流失事件时在事后一周内加测。

## 6.5 监测工作量及主要设备

### 6.5.1 监测工作量

建设单位自行监测或委托具有水土保持监测能力的单位进行监测。根据监测内容与监测时段，本项目监测时间为0.75年，需配置监测1名技术人员。

### 6.5.2 监测设施及设备

根据监测内容与监测方法，本项目的监测方法主要为巡查法，结合定点监测，监测仪器种类及使用年限见表6-4。

表6-4  监测工作量、工程量、监测仪器设备种类及数量

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |  |
| 1 | 监测技术员 | 人 | 2人/1年 | 每年工作时间按0.5年计 |
| 二 | 消耗性材料费 |  |  |  |
| 1 | 办公材料 | 年 | 1 |  |
| 2 | 实验材料 | 年 | 1 |  |
| 3 | 取样材料 | 年 | 1 |  |
| 4 | 其他工具 | 年 | 1 |  |
| 三 | 水土保持监测设备折旧费 |  |  |  |
| 1 | 监测车 | 辆 | 1 | 折旧年限10年 |
| 2 | GPS | 个 | 2 | 折旧年限8年 |
| 3 | 计算机 | 台 | 1 | 折旧年限5年 |
| 4 | 打印机 | 台 | 1 | 折旧年限6年 |
| 5 | 烘箱 | 个 | 1 | 折旧年限6年 |
| 6 | 数码摄像机 | 个 | 1 | 折旧年限7年 |
| 9 | 机械天平 | 台 | 2 | 折旧年限7年 |
| 10 | 全站仪 | 个 | 1 | 折旧年限6年 |
| 合 计 |  |  |  |  |

### 6.5.3监测费用

水土保持监测费用按照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）的有关规定计算。

## 6.6监测成果

1 监测机构

对编制水土保持方案报告书的生产建设项目（即征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。

2 监测制度

水土保持监测实行监测报告制度，每次监测结束后，监测人员对每次监测结果进行统计分析，作出简要评价，提出水土保持的措施和建议，并以报告形式报送业主；每年度，以年度报告形式对监测结果作出综合评价与分析，提出水土保持的补充措施和建议，并报送业主，由业主逐一上报备案。

（1）由监测单位按监测要求编制监测计划并实施监测；明确委托方（建设单位）、承担方（监测单位）的职责和义务。

（2）确定监测工作的组织领导机构、人员、责任以及资金管理使用制度；对参与监测工作的人员进行实地培训。

（3）每次监测前，需对监测仪器设备进行检验，经检验合格后方可投入使用。

（4）监测过程中要及时对监测资料进行整理，做出简要的分析与评价；监测全部结束后，对监测结果做出综合评价与分析，编制水土流失监测报告，报送业主与当地水土保持行政主管部门，并抄送水土保持方案编制单位。

（5）监测过程中若发现异常情况，应及时通知业主与当地水土保持行政主管部门，以便采取有效措施，控制水土流失危害。

（6）加强监测数据的质量保证和质量控制体系，采集和收集的数据要及时整理、建档和建立数据库；监测成果定期向业主和水行政主管部门报告。

3 监测经费

根据开发建设项目水土保持工作要求，建设项目的监测经费必须足额列入水土保持投资中，以便使项目水土保持监测经费得以落实。该项目监测费用根据以前同类设施的经验单价计算，并参照当地材料计价进行调整。具体监测费用见第七章有关计算。

4 监测成果

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告（以下简称监测季报）；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交生产建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向生产建设单位报告。

监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门（或者其他审批机关的同级水行政主管部门）报送上一季度的监测季报。其中，水利部审批水土保持方案的生产建设项目，监测季报向项目涉及的流域管理机构报送。

5 实行生产建设项目水土保持监测三色评价

生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。

三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。三色评价采用评分法，满分为100分；得分80分及以上的为“绿”色，60分及以上不足80分的为“黄”色，不足60分的为“红”色。

监测季报三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。

7 水土保持投资概算及效益分析

## 7.1 投资概算编制的原则、依据和方法

### 7.1.1 编制原则

（1）概（估）算编制的项目划分、费用构成、编制方法、概（估）算表格等依据《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》编写。

（2）价格水平年以2022年第4季度巴中市恩阳区工程造价信息为价格水平年进行水土保持投资概算。

（3）对已计入主体工程兼有水土保持功能的防护措施，或者已建的设施，按实际造价计取，且不再计入本方案新增的投资概算。

（4）本方案的投资概算的单价与主体工程相一致，不足部分市场价格和水利部〔2003〕67号文的编制规定；机械台时费、主要工程单价及有关费率参照《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》《水土保持工程概算定额》《水土保持工程施工机械台时费用定额》《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》计取。

### 7.1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国水利部关于颁布水土保持工程概（估）算编制规定和定额的通知》（水总〔2003〕67号）；

（2）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

（3）《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）；

（4）《水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（办水总〔2016〕132号）；

（5）《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

（6）《国家财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。

### 7.1.3 编制方法和计算标准

#### 7.1.3.1 基础单价

（1）人工单价

直接采用主体工程人工单价，工程措施和植物措施人工单价为10.25元/工时。

（2）主要材料概算价格

主要材料概算价格直接采用主体工程材料概算价格，本方案新增的防雨布、编织袋等价格采用市场信息价（不含税）计入概算单价。

（3）风、水、电概算价格

根据主体设计提供资料计算，电预算价为1.15元/kW.h，水预算价为2.90元/m3，施工用风价格按0.12元/m3计算。

（4）施工机械台班费

施工机械台时按《水土保持工程概算定额》附录中的施工机械台时费定额计算。

| 编号 | 机械名称及型号 | 台班费 | 一类费用 | 二类费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 |  |
| 1043 | 推土机74kw | 139.37 | 19 | 22.81 | 0.86 | 42.67 | 96.7 |
| 1001 | 油动挖掘机0.5m3 | 107.71 | 21.97 | 20.47 | 1.48 | 43.92 | 63.97 |
| 1024 | 履带式装载机0.8m3 | 151.76 | 52.78 | 32.79 |  | 85.57 | 66.19 |
| 1051 | 手扶拖拉机11kw | 17.7 | 0.81 | 2.12 | 0.08 | 3.01 | 14.69 |
| 3012 | 自卸汽车5t | 97.09 | 10.68 | 5.37 |  | 16.1 | 80.99 |
| 3015 | 自卸汽车10t | 144.26 | 30.49 | 18.3 |  | 48.79 | 95.47 |
| 3074 | 胶轮车 | 0.9 | 0.26 | 0.64 |  | 0.9 |  |

表7-1施工机械台时汇总表 单位：元

（5）砂石料单价

工程用砂石料全部为外购，砂石料单价采用附近砂石料场成交价格加采购地点至工地的运杂费计算。

（6）混凝土材料单价

根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期，分别计算出每立方米混凝土材料单价（包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水），计入相应的混凝土工程单价内。其混凝土配合比的各项材料用量，应根据工程试验提供的资料计算；无试验资料时，可参照《水土保持工程概算定额》附录中的混凝土材料配合比表计算。

表7-2主要材料、地方材料供应及概算价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费（2%） | 采购及保管费（2%) |  |
| 1 | 水泥 | T | 270.4 | 260 | 5.2 | 5.2 | 主体工程 |
| 2 | 中砂 | m3 | 98.8 | 95 | 1.9 | 1.9 | 主体工程 |
| 3 | 电 | 度 | 0.90 |  |  |  | 主体工程 |
| 4 | 水 | m3 | 1.80 |  |  |  | 主体工程 |
| 5 | 防雨布 | m2 | 1.50 |  |  |  | 市场价 |
| 6 | 红砖 | 匹 | 0.34 |  |  |  | 市场价 |
| 7 | 柴油 | kg | 7.9 |  |  |  | 市场价 |
| 8 | 汽油 | kg | 6.52 |  |  |  | 市场价 |

注：表中单价均为扣除增值税后计列的单价

#### 7.1.3.2 工程措施、植物措施单价

水土保持投资概（估）算的编制依据、价格水平年、工程主要材料价格、机械台时费、主要工程单价及单价中的有关费率与主体工程相一致（计算标准同主体工程）。主体工程概（估）算中未明确的，查当地造价信息确定，或参照相关行业标准。本概算涉及这些单价时参照《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》《水土保持工程概算定额》《水土保持工程施工机械台时费用定额》计取。

（1）费用构成及计算方法

工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成，费用构成及计算方法详见表7-3。

表7-3 工程措施、植物措施单价费用构成及计算方法

| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 直接工程费 | 直接费+其他直接费+现场经费 |
| 1 | 直接费 | 人工费+材料费+机械使用费 |
| （1） | 人工费 | 定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时） |
| （2） | 材料费 | 定额材料用量（不含苗木、草及种子费）×材料预算单价 |
| （3） | 机械使用费 | 定额机械使用量（台时）×施工机械台时费 |
| 2 | 其他直接费 | 直接费×其他直接费费率 |
| 3 | 现场经费 | 直接费×现场经费费率 |
| 二 | 间接费 | 直接工程费×间接费率 |
| 三 | 企业利润 | （直接工程费+间接费）×企业利润率 |
| 四 | 税金 | （直接工程费+间接费+企业利润）×费率 |
| 五 | 措施单价 | 直接工程费+间接费+企业利润+税金 |

（2）工程单价费率

工程单价费率采用《水土保持工程概（估）算编制规定》计取，见表7-4。

表7-4  投资概算费率表

| 序号 | 工程类别 | 其他直接费（%） | 间接费（%） | 企业利润（%） | 税金（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 4.20 | 4.40 | 7.00 | 9.00 |
| 2 | 混凝土工程 | 4.20 | 4.30 | 7.00 | 9.00 |
| 3 | 基础处理工程 | 4.20 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
| 4 | 机械固沙工程 | 4.20 | 4.40 | 7.00 | 9.00 |
| 5 | 其他工程 | 4.20 | 4.40 | 7.00 | 9.00 |
| 二 | 植物措施 | 3.55 | 3.30 | 7.00 | 9.00 |

#### 7.1.3.3 水土保持工程概算编制

（1）工程措施

概算按照设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施

植物措施费由种苗费及种植费组成：

①种苗费：按照种苗概算价格乘以设计用量进行编制。

②种植费：设计工程量乘以植物措施单价进行编制。

（3）监测措施

按照人工费、土建设施费、设备使用费、材料费，结合该工程实际情况计算。

（4）临时工程

①临时防护工程：施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以临时措施单价进行编制。

②其他临时工程：按第一部分工程措施、第二部分植物措施投资的2%编制。

（5）独立费用

①建设管理费：根据《水土保持工程概（估）算编制规定》，按一至第四部分之和的2%计取。

②科研勘测设计费：参照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）规定，结合本工程实际计取。

③工程建设监理费：参照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）规定，结合工程实际计取。

④水土保持设施验收报告编制费：参照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）规定，结合工程实际计取。

⑤招标代理服务费：参照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）规定，结合工程实际情况，本项目不计列。

⑥经济技术咨询费：参照《四川省水利厅关于发布四川省水利水电工程概（估）编制定额的通知》（川水发〔2015〕9号）规定，结合工程实际情况，本项目不计列。

（6）预备费

基本预备费按一至五部分合计的5%计列。

（7）水土保持补偿费

根据《关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格〔2014〕886号）、《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）等相关规范文件，本工程水土保持补偿费按均价1.3元/m2计算，计算结果为水土补偿费为0.8827万元。

### 7.1.4 概算成果

本项目水土保持工程总投资160.27万元（主体已列水土保持工程投资114.76万元，新增水土保持工程投资45.51万元），其中工程措施投资121.87万元（新增7.11万元），植物措施投资27.45万元，监测费18.00万元，临时措施投资2.77万元，独立费用14.56万元（其中监理费5.00万元、建设单位管理费0.56万元、科研勘查费5.00万元、水保竣工验收费4.00万元），基本预备费2.13万元，水土保持补偿费0.8827万元。

表7-5 水土保持工程投资总概算表   单位：万元

| 序号 | 新增投资 | 主体已列投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程及费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 7.11 |  |  |  | 7.11 | 114.76 | 121.87 |
| 1 | 建筑物工程区 |  |  |  |  |  | 87.31 | 94.42 |
| 2 | 硬化及道路工程区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 景观绿化工程区 | 7.11 |  |  |  | 7.11 |  |  |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  | 27.45 | 27.45 |
| 3 | 景观绿化工程区 |  |  |  |  |  | 27.45 | 27.45 |
|  | 第三部分 监测措施 | 18 | 3 |  |  | 18 |  | 18 |
| （一） | 土建设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 设备及安装费 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |
| （三） | 观测运行费 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  | 第四部分 临时措施 | 2.77 |  |  |  | 2.77 |  | 2.77 |
| （一） | 临时防护工程 | 2.72 |  |  |  | 2.72 |  | 2.72 |
| 1 | 建筑物工程区 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |
| 2 | 硬化及道路工程区 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | 0.48 |
| 3 | 景观绿化工程区 | 1.44 |  |  |  | 1.44 |  | 1.44 |
| （二） | 其它临时工程 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 14.56 | 14.56 |  | 14.56 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |
| 4 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 一至五部分合计 |  |  |  |  | 42.50 | 114.76 | 157.26 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 2.13 |  | 2.13 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.89 |  | 0.89 |
|  | 水土保持措施总投资 |  |  |  |  | 45.51 | 114.76 | 160.27 |

表7-6 新增水土保持工程分项投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 71144 |
| 1 | 景观绿化工程区 |  |  |  | 71144 |
| -1 | 土地整治 |  |  |  | 71144 |
|  | 平整面积 | m2 | 2800 | 13.73 | 38444 |
|  | 人工覆土 | m3 | 2000 | 16.35 | 32700 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0 |
|  | 第三部分 监测措施 |  |  |  | 180000 |
| （一） | 土建设施 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| （二） | 设备及安装费 |  |  |  | 30000 |
|  | 设备费 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| （三） | 建设期观测运行费 |  |  |  | 150000 |
|  | 人工费 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |
|  | 其他 |  |  |  | 0 |
|  | 第四部分 临时措施 |  |  |  | 27744 |
| （一） | 临时防护工程 |  |  |  | 27200 |
| 1 | 建筑物工程区 |  |  |  | 8000 |
| -1 | 防雨布苫盖 |  |  |  | 8000 |
|  | 防雨布苫盖 | m2 | 2500 | 2.53 | 6325 |
|  | 拆除防雨布苫盖 | m2 | 2500 | 0.67 | 1675 |
| 2 | 硬化及道路工程区 |  |  |  | 4800 |
| -1 | 防雨布苫盖 |  |  |  | 4800 |
|  | 防雨布苫盖 | m2 | 1500 | 2.53 | 3795 |
|  | 拆除防雨布苫盖 | m2 | 1500 | 0.67 | 1005 |
| 3 | 景观绿化工程区 |  |  |  | 14400 |
| -1 | 防雨布苫盖 |  |  |  | 14400 |
|  | 防雨布苫盖 | m2 | 4500 | 2.53 | 11385 |
|  | 拆除防雨布苫盖 | m2 | 4500 | 0.67 | 3015 |
| （二） | 其它临时工程 | 元 | 27200 | 0.02 | 544 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 145588.64 |
| 1 | 建设管理费 |  | 279432 | 0.02 | 5588.64 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 50000 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 50000 |
| 4 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 40000 |
|  | 一至五部分合计 |  |  |  | 425020.64 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 21251.03 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 8827 |
|  | 水土保持措施总投资 |  |  |  | 455098.67 |

表7-7  独立费用计算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费率 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 | 按一至四部分之和的2% | 5588.64 |
| 二 | 水土保持监理费 | 参照发改价格〔2007〕670号文，结合本工程实际情况计算 | 50000 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 参照水土保持相关规定，结合该工程实际情况计算。 | 50000 |
| 四 | 水土保持设施验收报告编制费 | 参照水土保持相关规定，结合该工程实际情况计算。 | 40000 |
| 五 | 招标代理服务费 | 参照水土保持相关规定，本项目不计列 |  |
| 六 | 经济技术咨询费 | 参照水土保持相关规定，本项目不计列 |  |
|  | 合 计 |  | 145588.64 |

表7-8  水土保持补偿费计算表

| 名称 | 占地面（m2） | 单价（元/m2） | 补偿费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 6790.2 | 1.3 | 8827 |

表7-9   工程单价汇总表

| 1 | 参01151 | 人工覆土 | m3 | 16.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 01002 | 地表平整 | m2 | 13.73 |
| 3 | 06003 | 防雨布苫盖 | m2 | 2.53 |
| 4 | 参03054 | 拆除防雨布苫盖 | m2 | 0.67 |

## 7.2 效益分析

### 7.2.1水土保持效益分析

（1）计算方法

水土保持基础效益包括水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率6项指标，具体计算公式如下：

1）

2）

3）

4）

5）

6）

（2）计算参数

根据本工程水土保持防治措施设计，确定各区水土保持效益计算参数，具体情况见表7-11。

表7-11 水土保持基础效益计算参数一览表

| 序号 | 项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（％） | 水土流失治理达标面积（hm²）（hm²） | 水土流失总面积（hm²） |
|  | 98.91% | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量（t/km²·a） | 治理后平均土壤流失量（t/km²·a） |
|  | 1.0 | 500 | 500 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 实际挡护的弃渣、临时堆土量（万m³） | 总弃渣、临时堆土量（万m³） |
|  | 98.18 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | 表土保护率（％） | 保护的表土量（万m³） | 可剥离的表土量（万m³） |
|  | 100 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | 林草植被恢复率（％） | 植物措施面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） |
|  | 100% | 0.28 | 0.28 |
| 6 | 林草覆盖率（％） | 林草覆盖面积（hm²） | 项目区面积（hm²） |
|  | 41.18 | 0.28 | 0.68 |

以上预测结果表明，通过本方案水保措施的实施后，到设计水平年可使本工程水土流失治理度达到98.91%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到98.18%，表土保护率100%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率达到41.18%。

表7-12 水土保持方案编制目标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 综合防治目标 | 实际达到情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 | 98.91 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 94 | 98.18 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 | 100 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 100 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 23 | 41.18 | 达标 |

上表可以看出，通过水土保持措施治理后，水土保持效益各项指标除林草覆盖率均达到防治目标，水土保持效益良好。

## 7.2.2生态效益

通过在工程建设区施工期间采取必要的防护措施，能够有效减少或基本抑制工程建设区的新增水土流失，促进生态系统的良性循环。

## 7.2.3社会效益

通过认真贯彻水土保持法律法规，因地制宜地采取水土保持预防、治理、监督检查和监测措施，使项目建设期可能发生的水土流失及危害降到最低限度，从而确保项目建设顺利进行，不仅有利于项目区社会经济发展，又美化工程区环境，促进当地经济持续发展。项目实施后，可促进项目区国民经济、社会事业稳步发展，实现项目建设带动地方经济发展的目标。

## 7.2.4效益分析结论

通过效益分析可知，工程项目水土保持措施带来的效益较明显，基础效益、生态效益和社会效益好，它对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此水土保持的植物措施、工程措施和临时措施是可行的和必要的。

8 水土保持管理

## 8.1组织管理

本水土保持方案由建设单位组织实施，其条件是必须承诺和落实具体的实施保障措施。建议由建设单位代表或主要负责人担任领导，并配备一名以上专职技术人员，组成水土保持管理机构，负责水土保持方案的具体实施，其主要工作职责如下：

- 认真贯彻、执行“预防为主，保护优先，全面规划，综合治理，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持工作方针，制定水土保持方案实施、检查、验收的具体办法和要求，组织实施水土保持方案提出的各项防治措施。

- 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

- 负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时完工，最大限度地减少人为水土流失对当地生态环境的破坏。

- 深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供第一手资料。

- 水土保持设施建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，必须制定科学的、切实可行的运行规程。

- 建立、健全各项档案，积累、分析、整编资料，总结经验，不断改进水土保持防治方法。

- 加强管理人员的业务培训和工作业绩考核，必要时开展科学研究和技术革新工作，使工程发挥最佳的经济效益和生态、环境效益。

- 负责资金的筹集和合理使用，务必保证水土保持资金的足额到位。

与水行政主管部门及有关各方协调工作，接受水行政主管部门的检查与监督。

## 8.2后续设计

水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位应委托设计单位按设计程序进行水土保持工程的初步设计及施工图设计工作，落实方案确定的防治措施和投资，编制单册或专章，主体工程初步设计审查时应同时审查水土保持初步设计，并有水土保持专业技术人员参加。

当主体工程设计发生较大变更或水土保持工程总体布局发生较大变化时，应重新编报水土保持方案。主体工程初步设计文件审查时，应邀请水土保持方案原审查部门参加。

## 8.3水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）编制水土保持方案报告书的项目，编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门对监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

## 8.4水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

（1）监理单位及要求

1.水保监理机构由业主单位直接委托具有相应资质的监理单位或招标确定。

2.在水土保持工程监理人员配备方面，需要有相应的上岗资质，选择具有丰富工程设计施工经验，从事过电厂工程和水土保持工程的勘测、设计、施工和建设监理等工作的专业技术人员作为监理工程师，并要求有相关专业的技术和管理人员。

（2）监理任务

1.根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

2.对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

3.依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

4.编制水土保持监理工作报告（月报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。水土保持竣工验收时需提交水土保持专项监理报告、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。

## 8.5水土保持施工

（1）由具有相应资质的设计单位依据批复后的水土保持方案完成水土保持施工图设计。

（2）在主体工程施工招标文件和施工合同中应明确水土保持要求。

（3）水土保持工程施工过程中，建设单位需对施工单位提出具体的水土保持施工要求，并要求施工单位对其责任范围内的水土流失负责。

（4）施工期间，施工单位应严格按照工程设计图纸和施工技术要求施工，并满足施工进度的要求。

（5）为了满足水土保持工程的质量，施工单位应采取各种有效措施防止在其占用的土地上发生不必要的水土流失，防止其对占用地范围外土地的侵占及植被资源的破坏

（6）各类工程措施，从总体部署、施工设计到清基、备料、开挖、填筑等全部完成，各道工序的质量都应及时进行测定，不合要求的应及时改正，以确保工程安全及治理效果。

（7）植物措施从总体部署、施工设计到工程整地、植物选择、播种栽植等全部完成，各道工序的质量都应及时进行测定，不合要求的应及时改正。此外，还应加强植物的后期抚育工程，做好草皮抚育和管理，确保其成活率与保存率，以求尽早发挥植物措施的水土保持效益。

（8）在水土保持施工过程中，如需进行设计变更，施工单位需及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序要求实施变更或补充设计，并经批准后方可实施。

## 8.6水土保持设施验收

（1）检查

本工程水土保持工作不仅包括各项水土保持措施的落实和实施，也包括水土保持措施建成运行后的设施维护，采取相应的技术保证措施。为保证水土保持工程质量，必须要求有资质的施工队伍施工。施工期间，施工单位要严格按设计要求施工。绿化工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，确保各种植物的成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。定期或不定期地对已验收的水土保持工程进行检查，随时掌握其运行状态，保证工程完好。

（2）验收

开发建设项目土建工程完工后，应当及时开展水土保持设施的验收工作。建设单位应当会同水土保持方案编制单位，依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查，并委托第三方机构编制水土保持设施自验报告。

验收报告编制完成后，生产建设单位应当组织成立验收工作组。验收工作组应当由生产建设单位、水土保持方案编制、设计、施工、监测、监理及验收报告编制等单位代表组成。验收工作组要严格遵循水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，按现场检查－资料查阅－召开会议的程序开展自主验收。验收合格后，建设单位应在 10 个工作日内将水土保持设施验收鉴定书、水土保持监测总结报告和水土保持设施验收报告通过其官方网站或上级单位网站、行业网站、项目属地政府部门网站向社会公开，公示的时间不少于 20 个工作日，并注明该项目建设单位和水土保持验收报备机关的联系电话。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持设施验收报备机关报备验收材料。报备材料包括水土保持设施验收报告申请函、水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

水土保持设施的验收按照《四川省水利厅转发〈水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知〉的通知》（川水函〔2018〕887号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及相关文件精神执行。水土保持设施验收合格并交付使用后，建设单位应当加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、有效运行。

## 8.7资金来源和使用管理

（1）根据《中华人民共和国水土保持法》的规定，主体工程建设过程中发生的水土流失防治费、水土保持补偿费应列入主体工程总估算中，与主体工程总估算统一管理。

（2）依据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，本方案实施所需的资金列入工程总投资内，由建设业主负责筹措。

（3）水土保持资金实行专项管理与定期检查的管理使用方法，由业主组织协调、统筹安排，充分保证资金及时到位、专款专用，按照水土保持方案实施进度安排落实，使各项水土保持措施保质保量、按期完成。

# 附表：投资概算附表

1.工程措施单价

2.临时措施单价

1.工程措施单价

| 表土剥离 工程 |
| --- |
| 定额编号：参水保概（01002） |  |  | 定额单位：100 m2自然方 |
| 施工方法：用铁锹、锄头清除施工场地表层土及杂草 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 调整系数 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  | 1127.86 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 1082.4 |
| 1 | 人工费： |  |  |  |  | 984 |
|  | 人工 | 工时 | 96 | 1.00 | 10.25 | 984 |
| 2 | 材料费： |  |  |  |  | 98.4 |
|  | 零星材料费 | ％ | 10 |  | 984 | 98.4 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 4.20 |  | 1082.4 | 45.46 |
| （三） | 现场经费 | ％ | 0.00 |  | 1082.4 | 0 |
| 二 | 间接费 | ％ | 4.40 |  | 1127.86 | 49.63 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7.00 |  | 1177.49 | 82.42 |
| 四 | 税金 | ％ | 9.00 |  | 1259.91 | 113.39 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1373.3 |

| 人工覆土 工程 |
| --- |
| 定额编号：参水保概（01151） |  |  | 定额单位：100 m3自然方 |
| 施工方法：人工平土、清理杂物、覆土 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 调整系数 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  | 1342.87 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 1288.74 |
| 1 | 人工费： |  |  |  |  | 1171.58 |
|  | 人工 | 工时 | 114.3 | 1 | 10.25 | 1171.58 |
| 2 | 材料费： |  |  |  |  | 117.16 |
|  | 零星材料费 | ％ | 10 |  | 1171.58 | 117.16 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 4.20 |  | 1288.74 | 54.13 |
| （三） | 现场经费 | ％ | 0.00 |  | 1288.74 | 0 |
| 二 | 间接费 | ％ | 4.40 |  | 1342.87 | 59.09 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7.00 |  | 1401.96 | 98.14 |
| 四 | 税金 | ％ | 9.00 |  | 1500.1 | 135.01 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1635.11 |

2.临时措施单价

| 防雨布苫盖 工程 |
| --- |
| 定额编号：水保概（03003） |  |  | 定额单位：100 m2 |
| 施工方法：人工苫盖 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 调整系数 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  | 207.94 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 199.56 |
| 1 | 人工费： |  |  |  |  | 92.25 |
|  | 人工 | 工时 | 9 | 1 | 10.25 | 92.25 |
| 2 | 材料费： |  |  |  |  | 107.31 |
|  | 防雨布 | m2 | 105 |  | 1 | 105 |
|  | 其他材料费 | ％ | 2.2 |  | 105 | 2.31 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 4.20 |  | 199.56 | 8.38 |
| （三） | 现场经费 | ％ | 0.00 |  | 199.56 | 0 |
| 二 | 间接费 | ％ | 4.40 |  | 207.94 | 9.15 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7.00 |  | 217.09 | 15.2 |
| 四 | 税金 | ％ | 9.00 |  | 232.29 | 20.91 |
| 合 计 |  |  |  |  | 253.20 |

| 拆除防雨布苫盖 工程 |
| --- |
| 定额编号：水保概（参03054） |  |  | 定额单位：100m2 |
| 施工方法： |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 调整系数 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  | 55.01 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 52.79 |
| 1 | 人工费： |  |  |  |  | 51.25 |
|  | 人工 | 工时 | 5 | 1 | 10.25 | 51.25 |
| 2 | 材料费： |  |  |  |  | 1.54 |
|  | 其他材料费 | ％ | 3 |  | 51.25 | 1.54 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 4.20 |  | 52.79 | 2.22 |
| 二 | 间接费 | ％ | 4.40 |  | 55.01 | 2.42 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7.00 |  | 57.43 | 4.02 |
| 四 | 税金 | ％ | 9.00 |  | 61.45 | 5.53 |
| 合 计 |  |  |  |  | 66.98 |

# Text boxes

水土流失防治措施体系

注：（为主体已列水土保持措施

图5-1 水土流失防治措施体系框图

施工前对占地内的表土进行剥离（

工程措施

建筑物工程防治区

施工前，剥离硬化地表占地区的表土（；

在建筑物及道路外侧埋设雨水管（

在挖方边坡挡土墙坡脚布置排水沟（

工程措施

对裸露边坡、临时堆土及表土坡面布置防雨布苫盖苫盖；

临时措施

硬化及道路工程防治区

施工结束后，对景观绿化区域进行土地整治；

工程措施

对裸露边坡、临时堆土及表土坡面布置防雨布苫盖苫盖；

临时措施

景观绿化工程防治区

对土地整治区域进行景观绿化（

在主干道路一侧种植行道树（

临时措施

对临时堆土进行防雨布苫盖

临时措施